Sępólno Krajeńskie 05-11-2007 r.

Irg 341/16/2007

Wg rozdzielnika

W nawiązaniu do zapytań dotyczących przetargu nieograniczonego pn. „Budowa ciepłociągu do MLKS „KRAJNA” w Sępólnie Krajeńskim”, wyjaśniamy następujące kwestie :

1) Czy w związku z przeniesieniem lokalizacji węzła cieplnego z budynku głównego projektowanego do budynku istniejącego administracyjnego, należy zachować średnice przyłącza od pkt D do węzła, czyli ø 40/110 i ø 25/110.

Odp: Do budynku istn.- administracyjnego należy wykonać przyłącze zgodnie z projektem od     pkt. „D” do węzła (40/110 mm i (25/110 mm.

2) Czy należy wykonać zaprojektowane przyłącze do budynku głównego od pkt D do budynku nr 8 ø 60/125.

Odp : Nie należy wykonać przyłącza.

3) Czy za zajęcie pasa drogowego ulic należących do Urzędu Miejskiego będzie pobierana opłata (ul.Bajkowa, Baczyńskiego, Sportowa).

Odp : Nie będzie pobierana opłata za zajęcie pasa drogowego  ulic należących do Gminy Sępólno Krajeńskie. Natomiast na odcinku przy przycisku przez drogę krajową (ul.Chojnicka) będzie pobierana opłata za zajęcie pasa drogowego.

4) Czy na sieci c.o. i przyłącze należy stosować rury preizolowane stalowe ze szwem czy bez szwu?

Odp : Należy zastosować rury bez szwu.

5) Czy przyłącza c.o. kończą się za ścianą budynków( bez podłączenia się w instalacje wewnętrzne)?

Odp : Przyłącza c.o. łączą się z instalacjami wewnętrznymi.

6) W kosztorysie ofertowym przyjęte jest 7 cm+ 7cm nawierzchni asfaltowej do demontażu i odtworzenia. Z uwagi na duży wpływ na koszty, czy podana j.w. technologia jest rzeczywiście istniejąca? Czy będzie obowiązywała powyższa konstrukcja odtworzenia nawierzchni ulicy (czyli podbudowa również z mas asfaltowych), czy jako podbudowę przyjąć można inną technologię?

Odp : Należy przyjąć tak jak w przedmiarze robót, czyli demontaż  i odtworzenie nawierzchni asfaltowej z podbudową z mas asfaltowych.

7) Powszechnie wiadomo, iż technologie rur preizolowanych różnią się od siebie istotnie w zakresie własności mających wpływ na kształtowanie trasy ciepłociągu na terenie, takich jak maksymalna długość instalacyjna, możliwość gięcia elastycznego, stosowania materiałów, zredukowania naprężeń osiowych (podgrzew wstępny) oraz innych (system złącz mufowych, kolanowych, redukcji, odgałęzień itd.), w związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie czy oferent może dokonać przeprojektowania sieci cieplnej oraz przyłącza będącego przedmiotem przetargu w zakresie zastosowanej technologii rur preizolowanych poprzez wykonanie projektu zamiennego oraz czy wymaga to zgody pierwotnej jednostki projektowej?

Odp: Oferent może przeprojektować sieć ciepłowniczą i przyłącza c.o. za zgodą inwestora  i dostawcy ciepła pod warunkiem że projekt wykonawczy zamienny opracowany  zostanie przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania sieci  ciepłowniczych.

8) Jakie dokumenty misi przedłożyć oferent w celu jednoznacznego uznania przez zamawiającego, że przeprojektowane rozwiązanie sieci cieplnej oraz przyłącza w zakresie zmiany technologii rur preizolwoanych spełnia warunki SIWZ?

Odp: Oferent winien przedłożyć:

  - uprawnienia budowlane do projektowania sieci ciepłowniczych w pełnym zakresie osoby która opracuje projekt zamienny,

  - zgodę dostawcy ciepła na zmianę technologii w jakiej wykonana zostanie sieć ciepłownicza,

  - deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, lub aprobatą techniczną stosowanych rur  i elementów sieci ciepłowniczej.

9) Czy zamawiający posiada projekt odtworzenia nawierzchni utwardzonych (dróg, chodników, placów) na który powołuje się projektant w pkt. „Podstawy opracowania” w projekcie sieci oraz przyłącza c.o.? Jeżeli tak to proszę o przekazanie go oferentom.

Odp: Drogi i chodniki należy odtworzyć do stanu istniejącego (nie ma projektu odtwarzania dróg i chodników).

10) Czy zamawiający  posiada wzór umowy a zwłaszcza informacje  dotyczące sposobu zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, okresu gwarancji, terminów oraz sposobów usunięcia wad i usterek?

Odp: Zamawiający nie jest zobowiązany do przygotowania wzoru umowy na etapie przeprowadzenia przetargu. Ogólne warunki umowy zwarte w pkt 24 SIWZ, zostały uzupełnione o informacje dotyczące zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, okresu gwarancji, terminu na usunięcie wad i usterek (zmodyfikowana SIWZ dostępna jest na stronie internetowej www.bip.gmina-sepolno.pl).

11) Czy zamawiający posiada mapę stanu prawnego wraz z wykazem użytkowników i właścicieli oraz uzgodnienia z nimi w postaci zgody na czasowe dysponowanie gruntem?

Odp: Grunty przez które przebiega sieć ciepłociągu należą do Gminy Sępólno Krajeńskie, oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (przejście pod drogą krajową). Zamawiający posiada zgody właścicieli na dysponowanie gruntem.

12) Jak należy kosztorysować wartość odtworzeń nawierzchni utwardzonych tj. dróg, chodników jeżeli w wyniku wykonania przez Wykonawcę Projektu Organizacji Ruchu zajdzie konieczność odtworzenia większej niż przyjęta w przedmiarze ilości m2 odtworzeń? Żadne z uzgodnień nie precyzuje czy odtworzenie polegało będzie na zalaniu mieszanką odrysu wykopu, połowy lub całej jezdni.

Odp: Jeżeli zajdzie konieczność odtworzenia większej niż przyjęta w przedmiarze ilości m2 odtworzeń, wykonie zadania traktowane będzie jako roboty uzupełniające.

13) Co oznacza zapis, że roboty w obrębie dróg można prowadzić tylko w warunkach zimowych?

Odp: Zapis ten wynika z omyłki pisarskiej.