Sępólno Krajeńskie 08-11-2007 r.

Irg 341/16/2007

Wg rozdzielnika

W nawiązaniu do zapytań dotyczących przetargu nieograniczonego pn. „Budowa ciepłociągu do MLKS „KRAJNA” w Sępólnie Krajeńskim”, wyjaśniamy następujące kwestie :

1) Państwa odpowiedź z dnia 5 listopada 2007 roku w punkcie nr 6 nie jest jednoznaczna i nie wskazuje właściwego rodzaju odtworzenia nawierzchni. Prosimy o jednoznaczne określenie asortymentu, struktury i grubości warstwy odtworzenia nawierzchni w jezdni łącznie z podbudową.

Odp: Kosztorysant przyjął, że grubość nawierzchni zdejmowanej będzie odpowiadała grubości nawierzchni odbudowanej. Zgodnie z przedmiarem robót w załączniku nr 5.3 SIWZ, pkt 16-22, pkt 33-36 oraz załącznikiem nr 6.5 SIWZ, pkt 10-15, pkt 28-33.

2) W dokumentacji projektowej zastosowano rury standardowe systemu ALSTOM, które w standardzie występują jako rury ze szwem. Państwa odpowiedź w punkcie nr 4 jest niezgodna z projektem, w kórym rury bez szwu mają być zastosowane jedynie w obrębie węzła cieplnego.

Odp : Zamawiający nie może wymusić na Wykonawcy wybór producenta rur preizolowanych, ponieważ jest to niezgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych. Wykonawca sam wybiera producenta. Po zasięgnięciu opinii autora projektu do wykonania sieci ciepłowniczej niezbędne są rury bez szwu.