Sępólno Krajeńskie 27.05.2009 r.

Irg 341/5/2009

Wg rozdzielnika

W nawiązaniu do zapytań w sprawie przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”, wyjaśniamy następujące kwestie :

- W pozycji nr 44 (kosztorys dotyczący WOK w Lutowie) proszę o wyjaśnienie nakładu styropianu.

Odp. Nakład styropianu powinien wynosić:

symbol KMB              opis czynnika R,M,S            Norma        Nakład jedn.  J.m.           Nakład całkowity

1561039                    Płyty styropianowe EPS      105,00000*       105,00000 m2                  440,16000

100-038(FS 20) 14cm

2) W pozycjach nr 23 i 24 (kosztorys dotyczący ZOZ w Sępólnie) proszę o wyjaśnienie nakładów dotyczących podokienników z PCV.

Odp. Nakłady podokienników powinny wynosić:

Pozycja nr 23

symbol KMB              opis czynnika R,M,S            Norma        Nakład jedn.  J.m.           Nakład całkowity

1941099                     Podokienniki  z PCV          1,00000*           1,00000 szt                        11,00000

Pozycja nr 24

symbol KMB              opis czynnika R,M,S            Norma        Nakład jedn.  J.m.           Nakład całkowity

1941099                     Podokienniki  z PCV          1,00000*           1,00000 szt                        96,00000

3)W pozycji nr 32 (kosztorys dotyczący ZOZ w Sępólnie) proszę o wyjaśnienie nakładu styropianu.

Odp. Nakład styropianu powinien wynosić:

symbol KMB              opis czynnika R,M,S            Norma        Nakład jedn.  J.m.           Nakład całkowity

1561049                    Płyty styropianowe EPS      105,00000*       105,00000 m2                  877,38000

200-036(FS 20) 15cm

4) Prosimy o zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej wraz z podaniem parametrów (profil okna, współczynnik przenikania k dla szyby) dla wszystkich obiektów.

Odp. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej dla wszystkich obiektów stanowi załącznik Nr 1,2,3 do pisma. Współczynnik przenikania k dla szyby : Przychodnia przy ulicy Szkolnej w Sępólnie - min.              U=1,3 W/(m2*K). Wiejski Ośrodek Kultury w Wałdowie - min. U=1,1 W/(m2*K).  Wiejski Ośrodek Kultury w Lutowie - min. U=1,1 W/(m2*K).

5) W kosztorysach nie ujęto wywozu materiałów z rozbiórki oraz kosztów utylizacji papy – proszę o podanie o postępowanie z materiałami z rozbiórki.

Odp. Wykonawca wywóz materiałów oraz utylizację papy dokona w zakresie niniejszego postępowania.

6) W pozycji nr 45 (kosztorys dotyczący ZOZ w Sępólnie) proszę o podanie typu i wielkości zaworu podpionowego.

Odp. Zawór podpionowy o średnicy 25 mm, typu Danfoss.

7) W pozycji nr 49 (kosztorys dotyczący WOK w Wałdowie) proszę o podanie typu i wielkości zaworu podpionowego.

Odp. Zawór podpionowy o średnicy 25 mm, typu Danfoss.

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania wiadomości faxem zgodnie z art. 27 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 223 poz. 1655 ze zm.) oraz pkt 17 SIWZ.