ZAŁĄCZNIK NR 1

## DO DECYZJI

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

z dnia 5 listopada 2010r.

znak: Irg.7624/8/10

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

- Rodzaj przedsięwzięcia

- budowa placu utwardzonego przeznaczonego na składowanie materiałów sypkich

- Skala przedsięwzięcia – skala planowanej działalności zakłada sprzedaż detaliczną i hurtową węgla oraz brykietu opałowego w ilości ok. 25 ton miesięcznie

- Usytuowanie przedsięwzięcia: usytuowanie planowanego placu przeznaczonego na składowanie materiałów sypkich to powierzchnia 600 m2, wydzielona z działki nr 120/3 o pow. 0,5 ha , położona we wsi Wiśniewka, Obręb Wiśniewka, Gmina Sępólno Krajeńskie, Powiat Sępólno Krajeńskie, właściciel: Alicja i Armin Liszka, zam. Wiśniewka 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie. Wydzielona powierzchnia planowanego przedsięwzięcia przylega od strony wjazdu do drogi dojazdowej utwardzonej tłuczniem wapiennym, oraz ogrodzeniem do drogi gruntowej, nie przylega w żaden sposób do działek sąsiednich. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa to dom jednorodzinny należący do wnioskodawcy i zamieszkiwany przez wnioskodawcę, znajdujący się w odległości 20 metrów od ogrodzenia wydzielonej powierzchni planowanego przedsięwzięcia. Teren przyległy do tej powierzchni stanowi nieużytek rolny, porośnięty trawą.

- .Obsługa komunikacyjna - Lokalizacja wjazdu i wyjazdu to brama wjazdowa o szerokości 6,5 metra umiejscowiona na granicy wydzielonej powierzchni z drogą publiczną utwardzoną tłuczniem wapiennym, zgodnie z zamieszczonym poniżej rysunkiem nr 1:

Rys.nr 1

- Ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją to  dwa miejsca postojowe, jedno z przeznaczeniem na ciągnik rolniczy z ładowaczem czołowym oraz drugie z przeznaczeniem na samochód dostawczy samowyładowczy  o masie całkowitej do 3,5 tony

- Ilość miejsc parkingowo-postojowych na obszarach przyległych to 3 miejsca na samochody osobowe usytuowane na podjeździe do domu mieszkalnego inwestora oraz 8 miejsc parkingowo postojowych na przylegającym do działki nr 120/3 poboczu drogi publicznej utwardzonej.

Ilość samochodów osobowych (szt./dobę) – 3

Ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów ( szt./dobę) – 3

- Powierzchnia zajmowanej nieruchomości ( z wyodrębnieniem powierzchni terenu oraz      istniejących i planowanych obiektów budowlanych)

- Powierzchnia całej zajmowanej nieruchomości na której planowane jest przedsięwzięcie to 5000 metrów kwadratowych, umiejscowiony na tej powierzchni jest jeden obiekt budowlany -  dom mieszkalny jednorodzinny o powierzchni użytkowej 130 metrów kwadratowych, który zajmuje 89 metrów kwadratowych terenu.

- Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej  bezpośrednio pod planowane przedsięwzięcie  to 585 metrów kwadratowych,  powierzchnia użytkowa planowanego obiektu to 585 metrów kwadratowych placu utwardzonego na składowanie materiałów sypkich:

- Dotychczasowy sposób wykorzystywania ww. terenu

Dotychczasowe przeznaczenie w.w terenu to nieużytek rolny.

- Pokrycie szatą roślinną

Teren przeznaczony pod inwestycję jest pokryty mieszanką traw i chwastów, nie istnieją na tym terenie żadne zadrzewienia ani zakrzaczenia.

Nie ma żadnych kolizji planowanej inwestycji i istniejącą zielenią. Bezpośrednio za ogrodzeniem terenu przeznaczonego na inwestycję, od strony pozostałej części nieruchomości planowane są nasadzenia roślin ozdobnych iglastych.

- Rodzaj technologii – ogólna charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polega na hurtowym i detalicznym handlu węglem oraz drewnem i brykietami drewnianymi. Węgiel sprzedawany hurtowo będzie ładowany na samochód dostawczy samowyładowczy za pomocą ładowacza czołowego zamontowanego na ciągniku rolniczym. Ilość hurtowo sprzedawanego towaru ważona będzie za pomocą wagi elektronicznej najazdowej, przewidziana jest również sprzedaż detaliczna towaru, ważonego po  25 kg i workowanego. Towar przeznaczony do sprzedaży hurtowej ( luzem) składowany będzie na pryzmach i przykryty plandekami, natomiast towar workowany składowany będzie na paletach.

- Warianty przedsięwzięcia :

Wariant 1 planowanego przedsięwzięcia zakłada sprzedaż na poziomie 50 ton węgla i 40 metrów sześciennych drewna opałowego  miesięcznie.

Wariant 2planowanego przedsięwzięcia zakłada sprzedaż na poziomie 25 ton węgla i 20 metrów sześciennych drewna opałowego miesięcznie

Wariant zero – w przypadku spadku sprzedaży  zakłada czasowe niepodejmowanie działalności

- .Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii, w tym szacunkowe zapotrzebowanie na energię:

- elektryczną : 60 kwh miesięcznie

- cieplną: 0

- gazową : 0

- paliwa: 80 litrów oleju napędowego lub bioestru miesięcznie

- Rozwiązania chroniące środowisko

W realizacji planowanego przedsięwzięcia inwestor przyjął następujące rozwiązania chroniące środowisko:

- utwardzona nieprzepuszczalną warstwą betonową powierzchnia placu na którym składowane będą materiały sypkie uchroni  warstwy wody podskórnej przed przedostawaniem się do niej pyłu węglowego, który wraz z wodą odprowadzaną z utwardzonego placu będzie spływał do odstojnika.

- Wzdłuż ogrodzenia betonowego o wysokości 2,2 metrów ,terenu przeznaczonego na przedsięwzięcie, planowane są nasadzenia świerków oraz innych ozdobnych roślin iglastych, które zatrzymają ewentualne pyły uwalniające się z materiałów sypkich w czasie ich przeładunku.

- Na terenie planowanego przedsięwzięcia planowane jest ustawienie niezwiązanego trwale z podłożem obiekty socjalno - biurowego o powierzchni, zasilanego w ciepłą wodę pochodzącą z instalacji solarnej umiejscowionej na budynku mieszkalnym inwestora.

- Zarówno samochód dostawczy jak i ciągnik rolniczy używany do załadunku, zasilane będą bio estrem, zamiast olejem napędowym.

- Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, związane z:

  - emisją do powietrza – nie przewiduje się emisji do powietrza żadnych gazów lub pyłów poza spalinami pochodzącymi z pracy silnika ciągnika rolniczego.

  - emisją hałasu – nie przewiduje się zwiększonej ponad normalny poziom występujący w gospodarstwie rolnym emisji hałasu

  - odprowadzaniem ścieków socjalno-bytowych – ścieki te odprowadzane będą do szamba stanowiącego część istniejącego systemu kanalizacji  w którą wyposażony jest dom mieszkalny inwestora

  - odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych – nastąpi przez odprowadzanie tych wód do studzienki odstojnikowej

  - gospodarką odpadami – przewidziana produkcja odpadów na terenie planowanego przedsięwzięcia wynosi 30 litrów miesięcznie , a ich składowanie i wywóz zabezpieczone jest pojemnikiem na śmieci wywożonym przez ZGK w Sępólnie Krajeńskim.

- Możliwe trans graniczne oddziaływanie na środowisko – nie dotyczy

- Obszar podlegający ochronie na podstawie ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrodu ( Dz.U. z 2004 r Nr 92, poz.880, zpóźn. Zm.) nie znajduje się w zasiegu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

- Dla projektowanej inwestycji nie planuje się utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

p.o. Kierownik mgr Marcin Kociszewski

Referatu Inwestycji,

Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Sportu

# Text boxes

Wydzielona powierzchnia na planowane przedsięwzięcie

Droga publiczna utwardzona tłuczniem wapiennym

Umiejscowienie wjazdu i wyjazdu