Załącznik nr 5 do SIWZ

WYMAGANIA  EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE

DLA KONTENERA MIESZKALNEGO CAŁOROCZNEGO

- Wymagania ogólne.

Kontener mieszkalny przeznaczony jest dla mieszkańców gminy Sępólno Krajeńskie poszkodowanych w wyniku nawałnic występujących w dniach 11-12 sierpnia 2017 r. Konstrukcja kontenera musi być oparta na niepalnych lub samogasnących materiałach dopuszczonych do budowy pomieszczeń mieszkalnych. -3szt.. Przykładowy układ pomieszczeń zgodnie z załącznikiem Nr 5.1

# Wymagania techniczne.

- Kontener powinien być przystosowany do ustawienia w wyrównanym terenie nieutwardzonym o podłożu piaszczystym lub trawiastym.

- Kontener musi być przystosowany do funkcjonowania w różnych warunkach
klimatycznych:

  - w zakresie temperatury – 25 ºC;

  - w czasie intensywnych opadów (deszczu, śniegu lub gradu);

  - silnego wiatru

- Kontener musi posiadać instalację uziemiającą oraz przyłącza wodno-kanalizacyjne i elektryczne.

- Kontener z zapleczem sanitarnym powinien posiadać 2 oddzielne okna (jedno z żaluzjami zewnętrznymi i  nawiewnikiem) w kolorze kontenera. Kontener należy wyposażyć w urządzenie grzewcze zapewniające utrzymanie stałej temperatury wewnątrz kontenera (+20oC), niezależnie od zewnętrznych warunków atmosferycznych (graniczna temperatura pracy dla tego typu urządzeń: – 25 ºC. )

- Wszystkie powierzchnie konstrukcji muszą być zabezpieczone przed korozją.

- Podłoga izolowana, pokryta materiałem antypoślizgowym, przenikalność ciepła
do u= 0,30 W/m2K.

- Stropodach – spawany w całości zapewniający przenikalność ciepła 
do u=0,30 W/m2K, ocieplany. Odwodnienie dachu zapewnione przez jednostronny spadek podłużny pokrycia dachowego.

- Ściany zewnętrzne – wykonane z płyt warstwowych – ocieplane, 
o współczynniku przenikalności cieplnej do u=0,23 W/m2K.

    - warstwa zewnętrzna – blacha stalowa o odpowiedniej grubości (zapewniającej sztywność i bezpieczeństwo konstrukcji), obustronnie ocynkowana i pokryta powłoką poliestrową, profilowana;

    - wypełnienie – rdzeń konstrukcyjno – izolacyjny z materiałów lekkich o grubości zapewniającej zachowanie współczynnika przenikalności ciepła do u=0,23 W/m2K;

    - warstwa wewnętrzna – blacha stalowa o grubości zapewniającej sztywność i bezpieczeństwo konstrukcji, obustronnie ocynkowana i pokryta powłoką poliestrową, profilowanie gładkie;

    - rozwiązanie konstrukcyjne ścian kontenera musi umożliwić umiejscowienie okien oraz drzwi w dowolnym miejscu kontenera – poprzez zapewnienie możliwość zamiany ścian zewnętrznych.

- Materiały użyte do produkcji kontenera oraz wyposażenie kontenera muszą posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do obrotu handlowego i stosowania na terytorium RP, które Wykonawca powinien dostarczyć wraz z wyrobem (art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (Dz. U. 2017 r. nr 1332).

- Instalacja elektryczna odbiorcza niskiego napięcia powinna zapewniać odbiorcom dostawę energii w sposób niezawodny i całkowicie bezpieczny, o napięciu znamionowym 400/230 V, w układzie TN-S, w wykonaniu hermetycznym i sposobie ochrony urządzeń przed szkodliwymi oddziaływaniami środowiska IP-44. Podłączenie instalacji odbiorczej (gniazda wejścia, wyjścia) do zewnętrznej zasilającej sieci kablowej niskiego napięcia (ze względu na łatwość łączenia) zrealizować poprzez gniazdo wtykowe 3-fazowe o właściwym prądzie znamionowym, umieszczone na zewnątrz w taki sposób, aby nie wystawało poza obrys ścian kontenera i po podłączeniu była możliwość jego osłony (zamknięcia).

- Instalacja elektryczna winna być wykonana w taki sposób, aby zapewniała:

- właściwe natężenie światła dla tego typu pomieszczeń;

- zasilanie dla grzejnika elektrycznego o mocy 2,0 kW pokój i 1 kW łazienka;

- zasilanie instalacji gniazd wtykowych (min. 4x gniazda podwójne);

- wymianę elementów instalacji bez konieczności naruszania konstrukcji kontenera.

- Instalacja elektryczna powinna posiadać:

- rozdzielnię z zabezpieczeniami poszczególnych obwodów;

- wyłącznik różnicowo prądowy;

- instalację uziemiającą.

- Drzwi zewnętrzne stalowe wyposażone w zamek patentowy umożliwiający zamykanie z zewnątrz i wewnątrz.

- Dostawca przedstawi oświadczenie producenta potwierdzające spełnienie wymagania zawarte w pkt. 9. Powyższa informacja musi również znajdować się w Instrukcji montażu i demontażu zgodnie z zapisami zawartymi w części III. Inne wymagania, poz.4.

- Kontener musi być fabrycznie nowy oraz wyprodukowany w roku dostawy.

# Inne wymagania

  - Kontener i urządzenia wchodzące w skład ukompletowania mają posiadać dopuszczenie do obrotu na terenie Polski, zgodnie z dyrektywami UE oraz deklarację WE (znak CE).

  - Okres gwarancyjny na kontener mieszkalny oraz na wszystkie elementy w nim zabudowane lub zamontowane minimum 24 miesiące.

  - W przypadku reklamacji transport kontenera do naprawy i po naprawie odbywa się na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy w terminie 2 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia.

  - Wyposażenie każdego kontenera w instrukcję montażu i demontażu. Instrukcja (w formie wydawnictwa i wersji elektronicznej) powinna zawierać:

- opis budowy;

- opis montażu i demontażu;

- schemat instalacji elektrycznej;

- wykaz ukompletowania podstawowego;

- atesty, metryki urządzeń w nim zamontowanych;

- zestawienie mocy energii pobieranej przez zabudowane w kontenerze odbiorniki, w minimum trzech warstwach;

- katalog części zamiennych – może stanowić jedną z części instrukcji obsługi.

- Dostarczenie jednego kompletu dokumentacji dla danego typu kontenera do Zamawiającego.

- Klasa odporności pożarowej kontenera – jak dla budynków mieszkalnych (ZL IV) zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z późn. zm.).

- Kontener musi gwarantować bezpieczne użytkowanie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami sanitarnymi oraz przepisami dla budownictwa.

- Kontener powinien posiadać trwałe oznakowanie i cechowanie wykonane 
na tabliczce znamionowej wykonanej z blachy kwasoodpornej z naniesionym oznakowaniem, umieszczonym w widocznym miejscu, trwale przymocowanej 
do kontenera.

- Materiały zastosowane do budowy i wykończenia kontenera muszą zapewnić należytą estetykę, dużą odporność na warunki klimatyczne, niskie koszty konserwacji, możliwość wielokrotnego użycia, okres eksploatacji nie krótszy
niż 5 lat. Ponadto, muszą być odporne na wilgoć i łatwe do utrzymania czystości przy użyciu standardowych środków.

- Dostawca zapewni bezpłatne szkolenie w zakresie rozkładania, składania, konserwacji i bezpiecznej obsługi kontenerów mieszkalnych realizowane 
w miejscu dostawy kontenerów.

- Miejsce dostawy i montażu kontenerów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie.

- System punktacji ofert.

Dodatkowymi punktami będą premiowane następujące rozwiązania:

- cena oferty brutto;

- termin dostaw.

- Kolorystyka kontenerów zostanie uzgodniona z zamawiającym po podpisaniu umowy.

# Część konstrukcyjna

| 1. Konstrukcja | Kontener o wymiarach zewnętrznych 6058x 2438 x 2850mm (+/- 5 cm). Wysokość wewnętrzna 2800 nie mniejsza niż 2500. Konstrukcja stalowa, z kształtowników giętych na zimno, spawana i skręcana, zabezpieczona ogniowo przez malowanie od zewnątrz farbą ognioochronną (warstwa podkładowa, warstwa zasadnicza, warstwa nawierzchniowa). Odprowadzenie wody deszczowej za pomocą rynien PCV usytuowanych wewnątrz słupów narożnych kontenera. |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Ściany | Z płyty warstwowej: okładzina zewnętrzna z blachy stalowej, cynkowanej, rdzeń z materiałów lekkich o grubości zapewniającej współczynnik przenikalności cieplnej nie wyższy niż u=0,23 W/m2K oraz klasę odporności pożarowej jak dla budynków mieszkalnych; okładzina wewnętrzna z blachy stalowej cynkowanej, gładkiej, lakierowanej. |  |
| 3. Dach | Stropodach wykonany w układzie warstwowym, z konstrukcją ramy dachu malowaną od zewnątrz farbą ognioochronną: warstwa zewnętrzna z blachy stalowej, przetłaczanej; wypełnienie z materiałów lekkich o grubości zapewniającej współczynnik przenikalności cieplnej nie wyższy niż u=0,30 W/m2K oraz klasę odporności pożarowej jak dla budynków mieszkalnych; warstwa wewnętrzna (sufit obiektu) z płyty wiórowej laminowanej blachy lakierowanej na kolor biały, płyta o grubości 12 mm. |  |
| 4. Podłoga | Wykonana w układzie warstwowym, z konstrukcją ramy podłogi zabezpieczoną ogniowo przez malowanie od zewnątrz farbą ogniochronną oraz malowaną na kolor biały (warstwa podkładowa, warstwa zasadnicza, warstwa nawierzchniowa): warstwa denna z blachy cynkowanej o grubości min. 0,55 mm, profilowanej, lakierowanej; wypełnienie z materiałów lekkich o grubości zapewniającej współczynnik przenikalności cieplnej nie wyższy niż u=0,30 W/m2K oraz klasę odporności pożarowej jak dla budynków mieszkalnych; warstwa wewnętrzna z płyty drewnianej, wiórowej lub OSB z płyty cementowo-drzazgowej odpornej na wilgoć o grubości min 20 mm oraz wykładziny PCV o grubości 2mm. |  |
| 5. Okna | Z profili PCV w kolorze białym, przeszklone szybą zespoloną (Uo =1,1 W/m2K). |  |
|  | okno uchylno - rozwieralne, z żaluzjami (roletami) aluminiowymi zewnętrznymi w kolorze kontenera. o przybliżonych wymiarach 1465x1135 mm (tolerancja 50mm) | 1 szt. |
|  | okno uchylne z szybą matową. o przybliżonych wymiarach 565x535 mm (tolerancja 50mm) | 1 szt. |
| 6. Drzwi | Drzwi zewnętrzne stalowe, o wymiarach 900 x 2000 mm, ocieplane, malowane na kolor jak ściany kontenera. Współczynnik przenikalności cieplnej drzwi nie wyższy niż 2,6 W/m2K | 1 szt. |
|  | Drzwi wewnętrzne, płycinowe, o wymiarach 800 x 2000 mm, kolor biały. | 1 szt. |
|  | Drzwi wewnętrzne łazienkowe, białe o wymiarach 800 x 2000 mm z kratką wentylacyjną | 1 szt. |
| 7. Instalacje: - wentylacyjna | wentylator elektryczny montowany pod sufitem (150 m3/h) | 2 szt. |
| - wodna | wykonana z rur PP wyjście z ścianie zewnętrznej kontenera | 1 kpl |
| - kanalizacyjna | wykonana z rur PCV wyjście z ścianie zewnętrznej kontenera | 1 kpl. |
| - elektryczna (podtynkowa) | rozdzielnia | 1 szt. |
|  | oprawa oświetleniowa ze świetlówkami min. 36 W | min. 2 szt. |
|  | punkty oświetleniowe (łazienka, korytarz, wiatrołap) min. 60 W | 2 szt. |
|  | gniazdo podwójne | 4 szt. |
|  | gniazdo wtykowe 3-fazowe | 1 szt. |
|  | grzejnik elektryczny (o mocy grzewczej zapewniającej temperaturę w kontenerze 20 - 220C) pokój 2 kW, - łazienka grzejnik bryzgoszczelny 1kW | 1 szt. 1 szt. |
| Uwaga: | Instalacja wykonana w listwach PCV przewodami typu NYM-J. Instalacja powinna być poprowadzona w sposób bezpieczny, umożliwiający demontaż kontenera. Instalacja powinna być przygotowana do pracy w sieci w systemie TN-S i wykonana zgodnie z PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” (lub z rozwiązaniem równoważnym zgodnie z wyżej wymienioną normą). |  |
| 8. Wyposażenie | Łazienka (miska ustępowa, umywalka, natrysk z kotarą, elektryczny podgrzewacz wody 80l, lustro z półką, uchwyt na papier toaletowy, itp.) Aneks kuchenny ( zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, elektryczna kuchenka 2-palnikowa, chłodziarko-zamrażalka) | 1 kpl 1 kpl |