SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST- 0

B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI

1.WSTĘP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.2.Zakres stosowania ST

1.3.Zakres Robót objętych ST

1.4.Określenia podstawowe

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

2.MATERIAŁY

2.1.Źródła szukania materiałów

2.2.Pozyskiwanie materiałów miejscowych 2.3.Inspekcja wytwórni materiałów

2.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom 2.5.Przechowywanie i składowanie materiałów 2.6.Wariantowe stosowanie materiałów

- SPRZĘT

- TRANSPORT I SKŁADOWANIE

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu

4.2.Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

- WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonywania robót

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Program Zapewnienia Jakości (PZJ)
6.2.Zasady kontroli jakości robót
6.3.Pobieranie próbek
6.4.Badania i pomiary

6.5.Raporty z badań

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 6.7.Atesty jakości materiałów i urządzeń

6.8.Dokumenty budowy

7.	OBMIAR ROBÓT

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót

7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów 7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy

7.4.Czas przeprowadzania obmiaru

8.	ODBIÓR ROBÓT

8.1.Rodzaje odbiorów robót

8.2.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

8.3.Odbiór częściowy

8.4.Odbiór ostateczny robót (końcowy)

8.5.Odbiór pogwarancyjny

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Ustalenia ogólne

9.2 Zaplecze zamawiającego

10 PRZEPISY ZWIĄZAN

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania „Projekt typowego boiska wielofunkcyjnego w wymiarach 30x50m z polem gry do piłki ręcznej”.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: SST-01 B.01.00.00 - Roboty przygotowawcze SST-02 B.02.00.00 - Roboty ziemne - CPV 45100000-8 SST-03 B.03.00.00 - System odwadniający boisko - drenaż - CPV 45111240-2 SST-04 B.04.00.00 - Podbudowa pod nawierzchnię - CPV 45100000-8 SST-05 B.05.00.00 - Nawierzchnia poliuretanowa SST-06 B.06.00.00 - Ogrodzenie, urządzenia sportowe - CPV 45340000-2

—	Obrzeża betonowe - CPV 45212221-1

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do norm

krajowych.

Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych

czytane

w połączeniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w których są wymienione.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które

obowiązują w związku z wykonywaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich

postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach

Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z treścią i

wymaganiami tych norm.

1.3.Zakres Robót objętych ST

Zakres Robót obejmuje wykonanie boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z wyposażeniem i ogrodzeniem.

1.4.Określenia podstawowe

Obiekt budowlany - należy przez to rozumieć:

- Budynek wraz instalacjami i urządzeniami technicznymi;

- Budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami;

- Obiekt małej architektury;

Budowla - obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury,

jak:

lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące

maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe,

budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,

wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Obiekt małej architektury - niewielkie obiekty, a w szczególności:

- Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figurki;

- Posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;

- Użytkowe służące rekreacji codziennej utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Roboty budowlane - prace polegające na budowie, przebudowie, montażu remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Remont - wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji;

Urządzenia budowlane - urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowy -tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązanego, przewidującego uprawnienia do wykonania robót budowlanych.

Pozwolenie na budowę -decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren zamknięty - teren, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

- Obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych;

- Bezpośredniego wydobywania kopalni ze złoża, będący w dyspozycji zakład górniczego;

Właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno -budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich właściwości określonych w rozdziale 8

Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

Organ samorządu zawodowego - organ określony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr5, poz. 42 z późn. zm.)

Obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Opłata - kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

Rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów

podlegają

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Część obiektu lub etap wykonania - część wykonania obiektu budowlanego zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustalenie techniczne - ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów przeprowadzonych robót.

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. Materiały użyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe, za wyjątkiem materiałów używanych do odtworzenia części chodników, krawężników, nawierzchni z płyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w których zostało to wskazane jako „materiał z odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej lub adaptacji projektu typowego.

Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowania i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych

Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2).

Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).

Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.

Skała - jest definiowana jako wszystkie materiały wymagające - zdaniem Inspektora Nadzoru - wysadzenia lub zastosowania klinów metalowych i młotów dwuręcznych, lub zastosowania wierceń pneumatycznych w celu ich usunięcia, których to materiałów nie można wydobyć poprzez zrywanie ciągnikiem o mocy użytecznej równej co najmniej 150 KM z pojedynczą wysokowydajną zrywarką zamontowaną z tyłu.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową ( Projekt Budowlany; Projekt Wykonawczy ), Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet SST.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia.

Koszty związane z nadzorami właścicieli terenów lub urządzeń, wynikające z warunków, na jakich zostały wydane pozwolenia na budowę oraz na jakich uzgodniono dokumentację projektową należy podać w formie jednostkowej .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:

- Dostarczoną przez Zamawiającego;

- Sporządzoną przez Wykonawcę; W skład dokumentacji wchodzi:

a) Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych - wg spisu zawartego w dokumentacji przetargowej;

b) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny umownej. Wykonawca w ramach ceny umownej winien wykonać dokumentację powykonawczą całości wykonanych robót, w tym również: — dokumentację geodezyjną ( + szkice polowe), Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe w trakcie realizacji robót.

1.5.3.Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe

dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do

umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje

kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie

może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich

zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z Dokumentacją

Projektową i SST.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości

liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Dane określone w

Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego

przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane Roboty nie będą w pełni zgodne z

Dokumentacją Projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu

budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a elementy budowli

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

l.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu

budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego

robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i

innych a w szczególności:

a)	Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane
z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren
budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

b)	Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w

sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej;

a)	stosować się Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia
1997r);

b)	podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych;

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi;

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami;

- możliwością powstania pożaru;

1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz

w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia  robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.9.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10.Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia

oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP

wynikających z :

— Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn.

28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót

budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43 )

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany

sporządzić lub zapewnić sporządzenie ( przed rozpoczęciem budowy ), planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „ Planem BOIZ ” na podstawie, „Informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ” sporządzoną przez projektanta.

„ Plan BIOZ ” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 , poz. 1126), uwzględniając

również wymagania określone w Rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót

budowlanych( Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26

września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U.

Nr 169, poz. 1650 )

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.11.Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i

wytycznych podczas prowadzenia robót.

W szczególności Wykonawca zastosuje się do:

— Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczeństwa higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z dn.

19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407 ).

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie jednostkowej umownej.

1.5.13.Wycinka zieleni

Wycinka drzew w ramach przygotowania terenu zostanie wykonana przez

Zamawiającego.

Wykonawca nie uwzględni w cenie umownej kosztów związanych z usunięciem drzew.

W ramach Umowy Wykonawca wykona usunięcie samowysiewających się krzewów, jako

roboty przygotowawcze pod wykonanie boiska wraz z drenażem.

Koszty z tym związane Wykonawca ujmie w ramach ceny jednostkowej robót

podstawowych, których dotyczą te roboty przygotowawcze.

2. MATERIAŁY

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art.10. Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity wg Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 10 listopada 2000 r.). Ponadto powinny być zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiadać aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności lub znak zgodności oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 9.11.1999 r. - Dz. U. Nr 5/00 r. poz. 53.)

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy atesty wytwórcy lub świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów.

2.1.Źródła szukania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia

przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania

Szczegółowych Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. Pozostałe materiały

budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami,

aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach

Technicznych (SST).

2.2.Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do

zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych

materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i

żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu

przy ukończeniu Robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione

na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru.

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie

prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały

wyszczególnione w umowie.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowiązującymi na danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:

- Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.

- Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.5.Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.6.Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniony.

3.SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz stan dróg. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych

parametrów technicznych.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru

będą usunięte z terenu budowy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych oraz dojazdach do terenu budowy

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.Program Zapewnienia Jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości ( PZJ ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:

a)	część ogólną opisującą:

·	organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót;

·	organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót;

·	bhp;

·	wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

·	wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót;

·	system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych
robót;

·	wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań);

·	sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;

b)	część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

·	wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne;

·	rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, kruszyw itp.;

·	sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie
transportu;

·	sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót;

·	sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom;
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do
opracowania Programu Zapewnienia Jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
Projekt Programu Zapewnienia Jakości zostanie przedstawiony do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru najpóźniej razem z Harmonogramem w terminie 21 dni po
podpisaniu umowy.

Koszty związane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jakości należy podać w cenie umownej.

6.2.Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania niezbędnych pomiarów i badań powinien zostać uwzględniony w cenie jednostkowej, której dotyczy, jak przedstawiono w p. 9.2. Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

6.5.Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia

Jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7.Atesty jakości materiałów i urządzeń

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

a)	Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm przenoszących
europejskie normy zharmonizowane, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. ( Dz.U. 99/98 );

b)	Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub

- aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST;

c)	Znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (
DZ. U. 98/99 ).

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób

jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną

zgodność z warunkami podanymi w SST.

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w

dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie

materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy ( i Dziennik Montażu -w przypadku realizacji obiektu metodą montażu )

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z art. 45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

·	datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

·	datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej;

·	uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i
harmonogramów robót;

·	terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót;

·	przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach;

·	uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

·	daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu;

·	zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających. zakryciu, częściowych i
końcowych odbiorów robót;

·	wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

·	stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi;

·	zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej;

·	dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót;

·	dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót

·	dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
badań z podaniem, kto je przeprowadzał;

·	wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał ;

·	inne istotne informacje o przebiegu robót ;

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się;

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska ;

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania

się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń

Wykonawcy robót ;

b)	Książka Obmiarów

Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót lub w SST i wpisuje do Książki Obmiarów.

c)	Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, atesty

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości.

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

d)	Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (a)-(b) następujące dokumenty:

·	pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym lub zgłoszenie robót;

·	protokoły przekazania terenu budowy;

·	umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

·	protokoły odbioru robót;

·	protokoły z narad i ustaleń;

·	plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

·	operaty geodezyjne;

·	korespondencję na budowie;

e) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze

dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.OBMIAR ROBÓT

7.1.Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych robót zgodnie z

Dokumentacją Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym

terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie

ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na

piśmie.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2.Zasady określania ilości Robót i materiałów

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia

te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne

świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,

w całym okresie trwania robót.

7.4.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.ODBIÓR ROBÓT

8.1.Rodzaje odbiorów Robót

W zależności od ustaleń odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych,

roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora

Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiorowi częściowemu;

- odbiorowi ostatecznemu ( końcowemu );

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego

postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika

Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia

wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową SST i uprzednimi

ustaleniami.

8.3.Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.Odbiór ostateczny robót (końcowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych oraz instalacyjnych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( końcowe )

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

·	Dokumentację Powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

·	Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne);

·	Recepty i ustalenia technologiczne;

·	Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i
ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń;

·	Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały);

·	Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i
Programem Zapewnienia Jakości (PZJ);

·	Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na
znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakości (PZJ);

·	Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST;

·	Sprawozdanie techniczne;

·	Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu;

·	Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

·	Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać;

·	Zakres i lokalizację wykonywanych robót;

·	Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiającego;

·	Uwagi dotyczące warunków realizacji robót;

·	Datę rozpoczęcia i zakończenia robot;

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5.Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „ Odbiór ostateczny Robót ”

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.Ustalenia ogólne

Podstawą płatności robót wycenionych jako jednostkowe jest wartość (kwota)

skalkulowana i podana przez Wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w dokumentach

umowy (ofercie).

Wynagrodzenie będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w Dokumentacji

Projektowej.

Wynagrodzenie robót będzie obejmować:

·	Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami;

·	Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy;

·	Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, narzuty);

·	Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy;
baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące
oznakowana robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za
dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy;

·	Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków
mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym;

·	Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
należy wliczać podatku VAT;

Wartość wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych realizacją przedmiotu umowy.

9.2.Zaplecze Zamawiającego

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu pomieszczenie do przeprowadzenia narad roboczych z udziałem 6 osób. Koszty związane ze spełnieniem tego wymagania Wykonawca uwzględni w ramach wynagrodzenia jednostkowego.

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.

1.	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr
109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.
1190, Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz.
676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2.	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca  1958 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. (Dz. U. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami)

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz.401).

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 01

B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SPIS TREŚCI

B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot SST1.2.Zakres stosowania SST 1.3.Zakres robót objętych SST

- Określenia podstawowe

- Ogólne wymagania dotyczące robót

- Dokumentacja robót rozbiórkowych i przygotowawczych

2.MATERIAŁY

3.SPRZĘT

3.1.Ogólne wymagania

3.2.Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót rozbiórkowych

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE

4.1.Ogólne wymagania

4.2.Transport materiałów z rozbiórki

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne warunki wykonania robót

5.2.Roboty rozbiórkowe( wyburzeniowe )

5.3.Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki

5.4.Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych

6.KONTROLA JAKOŚCI 6.1.Ogólne zasady

7.OBMIAR ROBÓT

7.1.Ogólne zasady 7.2.Zasady obmiarowania

8.ODBIÓR ROBÓT

8.1.Ogólne zasady

8.2.Odbiór robót rozbiórkowych

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.Ogólne zasady

9.2.Zasady rozliczenia i płatności

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 10.1.Normy i Rozporządzenia

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące robót przygotowawczych dla wykonania „Projektu typowego boiska wielofunkcyjnego w wymiarach 30x50m z polem gry do piłki ręcznej”.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych i przygotowawczych zgodnie z Dokumentacja Projektową

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednim: normami oraz określeniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogólne" pkt 1.4.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.

1.6.Dokumentacja robót rozbiórkowych i przygotowawczych

Dokumentację robót rozbiórkowych stanowią:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133);

- projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje);

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień

publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072);

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą  Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami);

- protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z badań kontrolnych;

Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on uwzględniać:

- lokalizację i warunki użytkowania;

- rodzaj rozbiórki;

2. MATERIAŁY

Materiały nie występują

3.SPRZĘT

3.1.Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 3; Do rozbiórek można użyć dowolnego sprzętu.

3.2.Sprzęt i narzędzia do wykonywania Robót rozbiórkowych.

Do wykonywania robót rozbiórkowych można użyć następującego sprzętu:

- koparki przedsiębierne o pojemności łyżki25 m3 ;

- młoty pneumatyczne;

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 4.1.Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt .4 4.2.Transport materiałów z rozbiórki.

Do transportu materiałów z rozbiórki należy użyć takich środków transportu jak:

-samochód skrzyniowy;

-ciągnik;

-wywrotka;

Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórki musi odbywać się z zachowaniem

wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach

rozbiórkowych.

Przed rozpoczęciem prac wyburzeniowych Wykonawca rozbiórki winien uzgodnić

trasą (w kierunku wysypiska) i możliwość korzystania z dróg publicznych z rejonowym

Zarządem Dróg i Komunikacji w, podając okres, w jakim będzie realizowany wywóz

oraz ciężary całkowite samochodów przewidzianych do transportu gruzu.

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony

zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne warunki wykonania Robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt5.

5.2.Roboty rozbiórkowe( wyburzeniowe )

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto:

- należy powiadomić odpowiedni rejonowy Wydział Ochrony i Kształtowania Środowiska o sposobie zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie wyburzeń, podając rodzaj, ilość i okres ich wytworzenia oraz miejsce składowania lub wykorzystania w inny sposób;

- przed rozpoczęciem rozbiórek Wykonawca winien uzgodnić trasę (w kierunku wysypiska) i możliwość korzystania z dróg publicznych z odpowiednim Zarządem Dróg i Komunikacji

- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

- odłączyć dostawę mediów zewnętrznych t.j. wody, kanalizacji i elektryczności;

- odłączenie należy potwierdzić stosownym pisemnym oświadczeniem odpowiednich służb, dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno być dokonane przez kierownika budowy i potwierdzone wpisem do dziennika budowy;

— wygrodzić teren prac rozbiórkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami manewrowymi za pomocą taśmy ostrzegawczej w kolorze biało-czerwonym, mocowanej na palikach wysokości około 1 m;

d)	drobne roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi
pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie;

e)	roboty wyburzeniowe należy prowadzić mechanicznie ze względu na konieczność
ich wykonania w krótkim terminie i z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa
funkcjonujących w pobliżu obiektów;

- nie wolno prowadzić prac przy użyciu materiałów wybuchowych;

- zwalanie ścian metodą podcinania lub podkopywania jest zabronione;

h)   elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych,

przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym;

i)   wszelkie materiały z rozbiórek należy posegregować i przygotować do transportu

poprzez skruszenie dużych fragmentów konstrukcji na wymiary umożliwiające

transport;

j)   nie należy prowadzić robót rozbiórkowych w złych warunkach atmosferycznych: w

czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów;

k)   szczególną ostrożność należy zachować w okolicach pobliskich obiektów i

urządzeń oraz sąsiadujących drzew;

l)   znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy

zabezpieczyć przed uszkodzeniami;

m) wykonanie robót rozbiórkowych i wyburzeniowych należy powierzyć

specjalistycznej firmie posiadającej doświadczenie oraz wyposażonej w

odpowiednie zaplecze sprzętowe;

5.3.Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki

Miejsce wywozu gruzu, z rozbiórki Wykonawca znajdzie we własnym zakresie. Rury i wszystkie elementy stalowe z demontażu należy wywieźć na plac składowy. Koszty związane z w/w czynnościami należy ująć w cenie jednostkowej.

5.4.Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych.

Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP:

- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

- usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego;

- pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy z pracownikami przebywającymi na poziomie zerowym;

- w czasie prowadzenia prac rozbiórkowych metodą mechaniczną przebywanie ludzi na jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione;

- przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracowników i pozostały sprzęt należy usunąć poza strefę niebezpieczną tzn. na odległość wynoszącą minimum 1/10 wysokości, z której mogą spadać materiały i przedmioty, jednak nie mniej niż 6 m;

- Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna być bezwzględnie

chroniona przez specjalną klatkę z prętów stalowych, osłaniającą kabinę i zapewniającą bezpieczeństwo operatorowi maszyny, jednocześnie nieutrudniającą mu widoczności;

g)	Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach;

h) Każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i

posiadać aktualne badania lekarskie. Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn.  10.04.1972 r.).

6.KONTROLA JAKOŚCI 6.1.Ogólne zasady

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót wyburzeniowych podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt. 6.

7.0BMIAR ROBÓT 7.1.Ogólne zasady

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania

Powierzchnię elementów rozbiórkowych oblicza się w m3 na podstawie pomiarów stanu istniejącego obiektu przyjmując wymiary w świetle.

8.ODBIÓR ROBÓT 8.1.Ogólne zasady

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 8.

8.2.Odbiór Robót rozbiórkowych

Odbiorowi podlega:

a) Wycinka drzew i krzewów;

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.1.Ogólne zasady

Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -0 „Wymagania ogólne" punkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe będzie dokonana według następującego sposobu: Wynagrodzenie jednostkowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za roboty rozbiórkowe, demontażowe i wyburzeniowe obejmuje:

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami;

- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu;

- wartość pracy sprzętu z narzutami;

- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny;

- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- ustawienie i rozebranie rusztowań,

- prace rozbiórkowe i wyburzeniowe,

- załadunek i wywóz gruzu,

- zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu z odpowiednim zagęszczeniem gruntu wg zaleceń Inspektora nadzoru,

- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 10.1.Normy i Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia

28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w

sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze

zmianami).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych

PN-ISO 7518:1998

Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

Uproszczone przedstawianie rozbiórki i przebudowy.

PN-91/E-05009/704

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

(lub odpowiadające im normy EN)

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 02 B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

- CPV 45100000-8

SPIS TREŚCI

1.	WSTĘP

1.1.Przedmiot SST

1.2.Zakres stosowania SST

1.3.Zakres robót objętych SST

1.4.Określenia podstawowe

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

2.	MATERIAŁY

2.1 .Wymagania ogólne 2.2.Wymagania szczegółowe 2.3.Piasek

3.SPRZĘT

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1 .Wymagania ogólne

5.2.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi

5.3. Roboty przygotowawcze

5.4.Zasady wykonywania wykopów

5.5.Odwodnienie wykopów

5.6.Tolerancje wykonywania wykopów

5.7.Zagęszczenie dna wykopu

5.8.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża

5.9. Podsypki

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.0BMIAR ROBÓT

8.ODBIÓR ROBÓT

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.Normy i Rozporządzenia 10.2. Inne dokumenty

1.	WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizowania „Projektu typowego boiska wielofunkcyjnego w wymiarach 30x50m z polem gry do piłki ręcznej”.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wykopów związanych z budową boiska wielofunkcyjnego.

1.4.Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy , metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.5

2.	MATERIAŁY

2.1.Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z późniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST -0 „Wymagania ogólne” punkt 2.

2.2.Wymagania szczegółowe

Przy wykonaniu robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów materiały występują

jako zabezpieczenie skarp wykopów i elementy odwodnienia.

Do odwodnienia wykopów należy stosować następujące materiały:

- rury drenarskie O100÷150 mm z tworzywa sztucznego;

- geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002;

—	kruszywo gruboziarniste odpowiadające wymaganiom normy PN-B- 11111:1996;

2.3.Piasek

Piasek stosujemy do niwelacji powierzchni terenu.

3.SPRZĘT

Roboty ziemne mogą byt wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, np:

- równiarki lub spycharki uniwersalne;

- walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne;

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu

podłoża.

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać

wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 3.

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu,

dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy umieścić

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub

przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu

budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać

stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport

(Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi

zmianami).

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i

spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 " Wymagania ogólne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1.Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 5.1.

Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN- O2205:1998 i BN- 88/8932-02.

5.2.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi.

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym od pierwotnego;

5.3.Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu inżynieryjnego powinno być wykonane przygotowanie terenu pod budowę.

Sposób wykonania dojazd do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych;

- ustawieniem law wysokościowych i reperów pomocniczych;

- wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów;

- niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu;

5.4.Zasady wykonywania wykopów

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami). Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu posadowienia. Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajową praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych. Przyjęty sposób odwodnienia wykopu nie możne powodować powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:

- wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją

- „rozpompowanie” warstwy wodonośnej;

- zmiana kierunków przepływu wód gruntowych;

- zwiększenie współczynnika filtracji gruntów;

Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby

umożliwić odpływ wód z wykopu. Wodę z wykopu należy odprowadzać poza teren robót.

Należy przeciwdziałać powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp

wykopu.

W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej

poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, należy porozumieć

się z Inspektorem Nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji.

5.5.Odwodnienie wykopów

Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zależności od warunków

gruntowych, może zastosować systemy igłofiltrów lub drenaż opaskowy ze studniami zbiorczymi z których woda będzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z wykopu. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.6.Tolerancje wykonywania wykopów:

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:

- ±15 cm - dla wymiarów wykopów w planie;

- ± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu;

- ± 10 % - dla nachylenia skarp wykopów;

5.7.Zagęszczenie dna wykopu

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. Zagęszczenie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczonego nie niniejszego od podanego. Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie zagęszczenia, kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +20%.

5.8.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym

stanie.

Jeżeli po wykonaniu robot związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi

przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw

nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na

przykład przed rozłożeniem folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora

Nadzoru.

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do

układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie

niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to

naprawę wykona on na własny koszt.

5.9.Podsypki

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Warunki wykonania zasypki

- Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót;

- Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i śmieci;

- Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:

·	0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych;

·	0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami)
lub ciężkimi tarczami;

·	0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi;

-	Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy

niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora;

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów i zasypki; podano w

punkcie 5. Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane

zgodnie z normami wyszczególnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny

obejmować:

- sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją

- kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie;

- sprawdzenie przygotowania terenu;

- kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu;

- sprawdzenie wymiarów wykopów;

- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów;

- ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" punkt 6.

7.OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” punkt

7.

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów.

8.ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” punkt 8. Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową niniejszą SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 ”Wymagania ogólne"

punkt 9.

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 wykopów i podsypek w gruncie, w

stanie rodzimym.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- oznakowanie robót;

- wyznaczenie zarysu wykopu;

- wykonanie umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia ścian wykopów wraz z elementami usztywniającymi i rozpierającymi oraz ich wyciągnięciem;

- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce odwożenia mas ziemnych;

- odwodnienie wykopu;

- utrzymanie wykopu;

- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora Nadzoru;

- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych;

- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót;

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 10.1.Normy i Rozporządzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. PN-B-O4452:2002 Geotechnika. Badania polowe. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania BN-88/8932-02 Podtorze i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Ścianki szczelne PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. (lub odpowiadające im normy).

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 207,

poz. 2016; z późniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004

r., Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r.,

Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z

późniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r.,

Nr 62, poz. 627; z późniejszymi zmianami),

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 03

B.03.00.00 PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE

-CPV 45100000-8

SPIS TREŚCI .

1.	CZĘSC OGÓLNA

- Przedmiot SST

- Zakres stosowania SST

- Zakres robót objętych SST

- Określenia podstawowe

- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

- Stabilizacja mechaniczna

- Określenia pozostałe

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

2.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW

- Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych

- Rodzaje materiałów

- Wymagania dla materiałów. Uziarnienie kruszywa 2.3.2. Właściwości kruszywa

3.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

- Sprzęt do wykonania robót Transportu

4.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW

- Ogólne wymagania dotyczące transportu

- Transport materiałów

5.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

- Ogólne zasady wykonywania robót

- Przygotowanie podłoża

- Wytwarzanie mieszanki kruszywa

- Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa

- Utrzymanie podbudowy

6.	OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ BADANIAMI

- Ogólne zasady kontroli jakości robót

- Badania przed przystąpieniem do robót

- Badania w czasie robót

- Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

- Uziarnienie mieszanki

- Wilgotność mieszanki

- Zagęszczenie podbudowy

- Właściwości kruszywa

6.4.	Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy

- Częstotliwość oraz zakres pomiarów

- Szerokość podbudowy

- Równość podbudowy

- Spadki poprzeczne podbudowy

- Rzędne wysokościowe podbudowy

- Ukształtowanie osi podbudowy

- Grubość podbudowy

- Nośność podbudowy

6.5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI PODBUDOWY

- Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy

- Niewłaściwa grubość podbudowy

- Niewłaściwa nośność podbudowy

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU

- SPOSÓB ODBIORU ROBOT

- OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

10.	DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.	CZĘSC OGÓLNA

1.1.	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST-04 są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w trakcie zadania „Projekt typowego boiska wielofunkcyjnego w wymiarach 30x50m z polem gry do piłki ręcznej”.

1.2.	Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 5/31,5 w konstrukcji boiska - grubość warstwy 15 cm i drugiej warstwy o uziarnieniu 0/5 mm- grubości 5 cm.

1.4.	Określenia podstawowe

1.4.1.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni boiska.

1.4.2.	Stabilizacja mechaniczna

Proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa.

1.4.3.	Określenia pozostałe

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne"

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.

2.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW
BUDOWLANYCH

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-0 „Wymagania ogólne".

2.2.	Rodzaje materiałów

Materiałem   do   wykonania   podbudowy z   kruszyw   łamanych   stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

2.3.    Wymagania dla materiałów Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 1-2 kruszywo o uziarnieniu 0,075/31,5 na podbudowę dwuwarstwową.

przeznaczonych   na   podbudowy

Rysunek   1.   Pole   dobrego   uziarnienia   kruszyw

wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) 0,075-4 mm 1 -3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 4-31,5 mm

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.

2.3.2. Właściwości kruszywa

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tabeli 1.

tabela 1.

| L.p | Wyszczególnienie badań | warstwa górna warstwa dolna |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m) | od 2 do 5 | od 2 do 5 | PN-B- 06714 -15 [3] |
| 2 | Zawartość nadziania, % (m/m), nie więcej niż | 5 | 10 | PN-B- 06714 -15 [3] |
| 3 | Zawartość ziaren nieforemnych %(m/m), nie więcej niż | 35 | 40 | PN-B- 06714 -16 [4] |
| 4 | Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), nie więcej niż | 1 | 1 | PN-B-04481 [1] |
| 5 | Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lubIIwgPN-B-04481,% | od 65 | od 50 | BN-64/8931 -01 [26] |
| 6 | Ścieralność w bębnie Los Angeles a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie więcej niż | 35 30 | 50 35 | PN-B- 06714 -A2 [12] |
| 7 | Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż | 3 | 5 | PN-B- 06714 -18 [6] |

| 8 | Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, %(m/m), nie więcej niż | 5 | 10 | PN-B- 06714 -19 [7] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, % (m/m), nie więcej niż | - | - | PN-B-06714 -37 [10] PN-B-06714 -39 |
| 10 | Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie więcej niż | 1 | 1 | PN-B-06714 -28 [9] |
| 11 | Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niż: a) przy zagęszczeniu Is > =1,00 b) przy zagęszczeniu Is > =1,03 | 80 120 | 60 | PN-S-06102 [21] |

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1 „Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2.	Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie powinien

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

p)   równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,

q)    mieszarek do wytwarzania mieszanki,

r)   walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, w

miejscach

trudnodostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub

małe walce

wibracyjne.

4.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

41. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wymagania dotyczące transportu podano w ST- 1 „Wymagania ogólne" pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1.	Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST- 1 „Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2.	Przygotowanie podłoża

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem:

D15

D85

w którym:

D15 -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy

podbudowy lub warstwy odsączającej, w milimetrach,

D85 -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża, w

milimetrach. Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny

być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w

rzędach równoległych do osi   drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez

Zamawiającego.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek

do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

5.3.	Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankę kruszywa należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na boisku. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4.	Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa

Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Podbudowa powinna być odpowiednio zagęszczona.

5.5.	Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, /a zgodą Zamawiającego, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-1 „Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2.	Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badciń Zamawiającemu w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3.	Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Lp.	Wyszczególnienie badań	Częstotliwość badań

| 1 |  | Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej | Maksymalna powierzchnia podbudowy przypadająca na2 jedno badanie (m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Uziarnienie mieszanki | 2 | 600 |
| 2 3 4 | Wilgotność mieszanki |  |  |
|  | Zagęszczenie warstwy | 10 próbek na 10000 m2 |
|  | Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 | dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa |

6.3.2.	Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Zamawiającemu.

6.3.3.	Wilgotność mieszanki

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją+10% -20%. Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17.

6.3.4.	Zagęszczenie podbudowy

Zagęszczenie podbudowy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego

wskaźnika zagęszczenia, powinien być nie mniejszy niż 0,98 zagęszczenia maksymalnego

określonego metodą normalną. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-

77/8931-12.

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy

stosunek wtórnego modułu  E?  do  pierwotnego  modułu  odkształcenia  Ej jest nie

większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

------< 2,2

6.3.5.	Właściwości kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. Próbki powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Zamawiającego.

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

| Lp. | Wyszczególnienie badań i | Minimalna częstotliwość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość podbudowy | pomiarów 10 razy na 1 km |
| 2 | Równość podłużna | w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym pasie ruchu |

Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. STWiOR.	Str. 64

| 3 | Równość poprzeczna | 10 razy na 1 km |
| --- | --- | --- |
| 4 | Spadki poprzeczne* | 10 razy na 1 km |
| 5 | Rzędne wysokościowe | co 100 m |
| 6 | Ukształtowanie osi w planie* | co 100 m |
| 7 | Grubość podbudowy | Podczas budowy: w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niŜ raz na 400 m2 Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 2000 m2 |
| 8 | Nośność podbudowy: - moduł odkształcenia - ugięcie sprężyste | co najmniej w dwóch przekrojach na kaŜde 1000 m co najmniej w 20 punktach na kaŜde 1000 m |

* Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych.

6.4.2.	Szerokość podbudowy

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm. -5 cm.

6.4.3.	Równość podbudowy

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie

z BN-68/8931-04.

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.

Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 10 mm.

6.4.4.	Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ±0,5 %.

6.4.5.	Rzędne wysokościowe podbudowy

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.

6.4.6.	Ukształtowanie osi podbudowy

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż+5 cm.

6.4.7.	Grubość podbudowy

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości proj. o więcej niż + 10%.

6.4.8.	Nośność podbudowy

Nośność podbudowy można badać płytą uciskową.

| Tablica. Cechy podbudowy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Podbudo |  | Wymagane cechy | podbudowy |
| wa z | Wskaźnik | Maksymalne | Minimalny moduł |
| kruszywa | zagęszcze | ugięcie sprężyste | odkształcenia |
| o | nia Is nie | pod kołem, (mm) | mierzony płytą o |
| wskaźnik | mniejszy |  | średnicy 30 cm, |
| u wnoś nie | niz |  | (MPa) |
| mniejszy m niż, |  |  |  |
|  |  | 40 kN | 50 kN | od | od |
| (%) |  |  |  | pierwsze go obciążeni | drugiego obciążenia E2 |
| 60 | 1,0 | 1,40 | 1,60 | 60 | 120 |
| 80 | 1,0 | 1,25 | 1,40 | 80 | 140 |
| 120 | 1,03 | 1,10 | 1,20 | 100 | 180 |

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1.	Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału be/ spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny kos/t poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.

6.5.2.	Niewłaściwa grubość podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Zamawiającego, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na kos/t: Wykonawcy.

6.5.3.	Niewłaściwa nośność podbudowy

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Zamawiającego. Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.

7.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1 „ Wymagania ogólne".

Jednostką obmiarową jest:    m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy

8.	SPOSÓB ODBIORU ROBOT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „ Wymagania ogólne". Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „ Wymagania

ogólne".

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń

obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.

(lub odpowiadające im normy EN)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST – 04 NAWIERZCHNIA OLIURETANOWA

SPIS TREŚCI

1.WSTĘP

1.1.Przedmiot SST

1.2.Zakres stosowania SST

1.3.Zakres robót objętych SST

1.4.Określenia podstawow

1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót

2.MATERIAŁY

2.1.Wymagania ogólne

- Nawierzchnia poliuretanowa

- Podbudowa pod poliuretan wodoprzepuszczalny

- Podbudowa pod nawierzchnię nieprzepuszczającą wody z poliuretanu

3.SPRZĘT

3.1.Ogólne wymagania

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne warunki wykonania robót

6.KONTROLA JAKOŚCI 6.1.Ogólne zasady

7.OBMIAR ROBÓT

7.1.Ogólne zasady obmiaru

7.2. Zasady obmiarowania

8.ODBIÓR ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbioru robót.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.Ogólne zasady

9.2.Zasady rozliczenia i płatności

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 10.1. Normy i Rozporządzenia

1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i ułożenia nawierzchni typu „poliuretan” na boisku wielofunkcyjnym.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ułożeniem nawierzchni sportowej typu „poliuretan”.

1.4.Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednim: normami oraz określeniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogólne" pkt 1.4. Poliuretan - nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa wykonywana metodą natrysku lub w postaci prefabrykowanych mat.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.

2.	MATERIAŁY

2.1.Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

-	Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,
poz. 2016; z późniejszymi zmianami).

-	Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz.
881);

-	Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności(Dz. U. z 2002r., Nr 166.
poz. 1360, z późniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST -0 „Wymagania ogólne” punkt 2.

2.2.	Nawierzchnia Poliuretanowa (zgodnie z EN 14877).

2.2.1.	Wariant 1: Technologia typu EPDM

Nawierzchnie typu EPDM- gładkie, przepuszczalne dla wody wykonane dwuwarstwowo-dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min 7 mm. Nawierzchnie tego typu należy wykonywać na 35 mm podbudowie elastycznej typu ET. Kolor boiska czerwony, linie znakujące boiska - do określenia przez projektanta.

2.2.2.	Wariant 2: Technologia typu NATRYSK

Na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje się warstwę o grubości 35 mm przepuszczalną dla wody, warstwę stabilizującą typu ET. Następnie warstwę o grubości 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości warstwy 2-3 mm. Kolor czerwony, linie znakujące boiska- do określenia przez projektanta.

Po wykonaniu podłoża pod nawierzchnie sportowe oraz po jego pełnym wysezonowaniu

się należy przystąpić do montażu nawierzchni.

Wszystkie materiały powinny być dostarczone na plac budowy w oryginalnych

opakowaniach oraz nalepkach wskazujących na typ produktu i nazwę producenta

Materiały powinny być złożone w miejscu nie kolidującym z codzienna komunikacją

powinny być zabezpieczone.

Prace montażowe możliwe są w odpowiednich warunkach pogodowych - temperatura

otaczającego powietrza powinna się zawierać w przedziale 12 - 30 C, nie mogą

występować żadne opady atmosferyczne ani silne wiatry. Podłoże betonowe musi być

suche.

Przed przystąpieniem do montażu nawierzchni, po sprawdzeniu równości spadków oraz

jakości wykonania podbudowy - należy ją wymieść i oczyścić z wszelkich śmieci, piasku i

innych. Ewentualne widoczne miejsca z występującymi plamami olejowymi należy

bezwzględnie wymyć detergentem.

Montaż nawierzchni sportowej - wg instrukcji producenta i wybranej technologii - natrysk

lub rozwijane z rolki.

Po zakończeniu robót nawierzchniowych otrzymujemy gotową warstwę użytkową na

której malujemy linie farbami poliuretanowymi.

Na nawierzchnię nanoszone są linie (specjalistyczna farbą poliuretanową).

Nawierzchnie PU produkowane są w 2 podstawowych kolorach - ceglastym i zielonym. Dopuszczalne jest dowolne zestawienie kolorystyczne nawierzchni na boisku.

Proponowana kolorystyka boisk z poliuretanu:

- W obrębie boisk sportowych - kolor zielony,

- Na pozostałej nawierzchni - kolor ceglasty.

- Linie pola gry (szer. 5cm) - koszykówka - kolor żółty,

- Linie pola gry (szer. 5cm) - tenis - kolor żółty,

- Linie pola gry (szer. 5cm) - piłka ręczna - kolor biały

W projekcie ujęto Wariant 2 – Technologia typu NATRYSK

2.3. Podbudowy

2.3.1. Podbudowa dynamiczna pod poliuretan wg SST-04

Podłoże, na którym ma być układana nawierzchnia powinno być przygotowane zgodnie z

projektem i sztuką budowlaną. Winno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń i

ustabilizowane.

Równość warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 4m do 2mm.

Nawierzchnia boiska obramowana będzie obrzeżem betonowym 8x30x100 cm,

osadzonym na ławie betonowej. Wody opadowe będą odprowadzane poprzez drenaż

wgłębny do kanalizacji deszczowej lub studni chłonnej.

- Nawierzchnia syntetyczna -

- warstwa wyrównawcza - mieszanka drobna granulowana ze skał magmowych o wskaźniku piaskowym > 65% ( 0,075 - 4 mm) gr. 3 cm

- warstwa nośna - kliniec (4-31,5 mm) lub alternatywnie kruszywo łamane stabilizowane

mechanicznie (4-31,5 mm) o wskaźniku piaskowym > 50% i o zawartości pyłów < 5%, gr. 15 cm

- geowłóknina drenarsko-separująca z włókien ciągłych, wytrzymałość na rozciąganie minimum 8kN/m

- drenaż w obsypce z kruszyw płukanych 8-26 mm

- piasek gruboziarnisty zagęszczony warstwowo - gr. 20 cm (Is = 1)

- piasek średnioziarnisty zagęszczony warstwowo (Is=0,97) - gr. 20 - 43 cm

- grunt rodzimy

2.3.2.	Podbudowa

Na podłożu należy wykonać zagęszczoną podsypkę piaskową o grubości 10 cm i na podsypce warstwy podbudowy z kamienia łamanego gr. 10 – (o frakcji kruszywa 31,5 do 63 mm).Druga warstwa kruszywa o frakcji od 0 do 31,5 mm grubości 5 cmbędzie warstwą pod nawierzchnię poliuretanawą.  Woda będzie odprowadzana w kierunku zamontowanych odwodnień liniowych.

Równość warstwy wierzchniej podbudowy : odchyłki nie mogą być większe niż ± 3 mm pod łatą krawędziową o długości 4 m.

•	Należy zastosować odwodnienie płyty boiska powierzchniowe - odwodnieniami
liniowymi.

3.SPRZĘT

3.1.Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 3; Do układania nawierzchni można użyć dowolnego sprzętu.

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać

stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport

(Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi

zmianami).

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i

spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 " Wymagania ogólne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne warunki wykonania Robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt5. UWAGI!

- Nawierzchnia powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym dla określonego zastosowania.

- Projekt powinien być zgodny z właściwymi normami i obowiązującymi przepisami, w szczególności z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002 r., poz.690).

- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzględniać właściwości techniczno - użytkowe wykładziny.

- Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm.

6.KONTROLA JAKOŚCI 6.1.Ogólne zasady

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt. 6.

7.OBMIAR ROBÓT

7.1.Ogólne zasady obmiaru

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) ułożenia nawierzchni syntetycznej.

8.ODBIÓR ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbioru Robót.

Odbiór należy przeprowadzić zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta

nawierzchni.

Zgodnie z kartą techniczną oferowanej nawierzchni syntetycznej.

Badania kontrolne obejmują kontrolę:

- Równości nawierzchni.

- Pochyleń podłużnych i spadków poprzecznych.

- Grubości nawierzchni.

- Technicznych dokumentów kontrolnych :

8.2. Dokumenty wymagane do obioru nawierzchni poliuretanowej:

1. Badania na zgodność z normą PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.1.Ogólne zasady

Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w ST -0 „Wymagania ogólne" punkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane nawierzchni typu

„poliuretan” będzie dokonana według następującego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, i badania

składające się

na jej wykonanie nawierzchni, określone dla tej rboty w SST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za rboty obejmuje:

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami;

- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu;

- wartość pracy sprzętu z narzutami;

- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny;

- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT);

- przygotowanie stanowiska roboczego;

- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego;

Kwota jednostkowa uwzględnia również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 10.1.Normy i Rozporządzenia

PN-EN 1969:2002	Nawierzchnie terenów sportowych - Wyznaczanie

grubości nawierzchni sportowych z tworzyw

sztucznych
PN-EN 12228	Nawierzchnie terenów sportowych - Wyznaczanie

wytrzymałości połączenia nawierzchni sztucznych
PrPN-prEN 14877	Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenów

sportowych - Specyfikacja

(lub odpowiadające im normy EN)

10.2. Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z późniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi

zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627;

z późniejszymi zmianami),

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 06

B.06.00.00 OGRODZENIE, URZĄDZENIA SPORTOWE

- CPV 45340000-2 OBRZEŻA BETONOWE - CPV 45212221-1

SPIS TREŚCI

1.	WSTĘP

1.1.Przedmiot SST

1.2.Zakres stosowania SST

1.3.Zakres robót objętych SST

1.4.Określenia podstawowe

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

2.	MATERIAŁY

2.1 .Wymagania ogólne

2.2.Wymagania szczegółowe

2.3.Obrzeża betonowe

2.4.Ława betonowa (30x30cm)

2.5.Stopy betonowe (40x40x80cm)

2.6. Materiały do wykonania fundamentów betonowanych „na mokro”

3.SPRZĘT

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE

4.1.Ogólne wymagania 4.2.Mieszanka betonowa

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1 .Wymagania ogólne

5.2.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi

5.3.Wykonanie ogrodzenia

5.4.Wykonanie dołów pod słupki

5.5.Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki

5.6.Ustawienie słupków

5.7.Rozpięcie siatki ogrodzeniowej

5.8.Wykonanie siatki w ramach

5.9.Wykonanie spawanych złącz elementów ogrodzenia

5.10.Wykonanie bram i furtek

5.11 .Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach

5.12.Wykonanie ławy betonowej

5.13.Wbudowanie obrzeży

5.14. Wyposażenie boiska

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 .Ogólne zasady kontroli jakości robót

6.2.Badania przed przystąpieniem do robót

6.3.Badania w czasie wykonywania robót

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót

7.OBMIAR ROBÓT 8.ODBIÓR ROBÓT 9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

- Ogólne zasady

- Cena jednostki obmiarowej ogrodzenia

- Cena jednostki obmiarowej obrzeża betonowego

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy i Rozporządzenia 10.2.Inne dokumenty

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania ogrodzenia, wyposażenia sportowego oraz obrzeży betonowych dla boiska wielofunkcyjnego w wymiarach 30x50m.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ogrodzeń oraz obrzeży betonowych związanych z budową boiska sportowego. Roboty wchodzące w skład SST-06:

- Ogrodzenie - CPV 45340000-2

- Obrzeża betonowe - CPV 45212221-1

1.4.Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich

normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt

1.4.

Obrzeża betonowe -prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub

dwustronnie powierzchnię boisk od terenów nie przeznaczonych do sportu.

Siatka metalowa -siatka wykonana z drutu o różnym sposobie jego splotu (płóciennym,

skośnym), pleciona z płaskich i okrągłych spirali, zgrzewana, skręcana oraz kombinowana

(harfowa, pętlowa, półpętlowa), o różnych wielkościach oczek.

Stalowa linka usztywniająca -równomiernie skręcone splotki z drutu okrągłego tworzące

linę stalową.

Wysokość ogrodzenia -odległość między poziomem terenu a najwyższym punktem

ogrodzenia.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy , metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1.Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robót mogą być

stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

-	Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,
poz. 2016; z późniejszymi zmianami).

-	Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz.
881);

-	Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności(Dz. U. z 2002r., Nr 166.
poz. 1360, z późniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST-0 „Wymagania ogólne” p-kt 2.

2.2.Wymagania szczegółowe

Ogrodzenie systemowe zgodnie z projektem, kolor zielony

- słupki z rur stalowych Ø 60mm o wys. 4m ponad ziemią malowane farbą ftalową

- słupki przy furtkach z rur stalowych Ø 80mm, malowane farbą ftalową

- siatka ogrodzeniowa z drutu Ø 2,2mm ocynkowana, powlekanego tworzywem sztucznym PCV   (Ø,4mm) o wym. oczka 35x35mm;

- 1 furtka; 1 brama / 1 boisko

2.3.Obrzeża betonowe

2.3.1.Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych

Wymiary obrzeży betonowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary obrzeŜy

| Rodzaj obrzeża |  | Wymiary obrzeży, cm |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | b h | r |
|  | 75 | 8 | 30 | 3 |
| Ow | 90 | 8 | 24 | 3 |
|  | 100 | 8 | 30 | 3 |

2.3.2.Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży

| Rodzaj wymiaru | Dopuszczalna odchyłka, m |
| --- | --- |
|  | Gatunek 1 |
| 1 | ± 8 |
| b, h | ± 3 |

2.3.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy

lub

zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny

przekraczać wartości podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy

| Rodzaj wad i uszkodzeń | Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń |
| --- | --- |
|  | Gatunek 1 |
| Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm | 2 |

Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. STWiOR.	Str. 79

| Szczerby i uszkodzenia | ograniczające powierzchnie |  |
| --- | --- | --- |
| krawędzi i naroży | górne (ścieralne) | niedopuszczalne |
|  | ograniczających pozostałe |  |
|  | powierzchnie: |  |
|  | liczba, max | 2 |
|  | długość, mm, max | 20 |
|  | głębokość, mm, max | 6 |

2.3.4.Składowanie

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według rodzajów i gatunków.

Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża.

2.3.5.Beton i jego składniki

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 lub B 30.

2.4.Ława betonowa

Ławy betonowe mają za zadanie utwierdzenie obrzeży betonowych. Beton na ławy:

- mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250;

- klasa betonu B15;

- najmniejsza dopuszczalna ilość cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej największa dopuszczalna wartość stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;

- stopień mrozoodporności-W2;

- wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250;

2.5.Stopy betonowe

Stopy betonowe mają za zadanie utwierdzenie słupków metalowych dla konstrukcji

piłkochwytów/ogrodzenia.

Beton na stopy:

- mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250;

- klasa betonu B25;

- największa dopuszczalna wartość stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;

- stopień mrozoodporności-W2;

- wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250;

2.6. Materiały do wykonania fundamentów betonowanych „na mokro"

Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo

konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego

montaż i demontaż. Przed wypełnieniem mieszanką betonową deskowanie powinno być

sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z mieszanki betonowej.

Klasa betonu, jeśli w dokumentacji projektowej lub SST nie określono inaczej, powinna

być B 15 lub B 20 (urządzenia sportowe B25) lub zgodna ze wskazaniami Inspektora

Nadzoru. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. Składnikami betonu są:

cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 i spełniać

wymagania PN-B-19701, Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z

ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo łamane) powinno spełniać wymagania PN-B-06712.

Woda powinna być „odmiany 1" i spełniać wymagania PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodę pitną.

Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewidują to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inspektor Nadzoru, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 . Domieszki powinny spełniać wymagania PN-B-23010.

Pręty zbrojenia mogą być stosowane jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inspektor Nadzoru. Pręty zbrojenia powinny odpowiadać PN-B-06251. Stal dostarczona na budowę powinna być zaopatrzona w zaświadczenie (atest) stwierdzające jej gatunek. Właściwości mechaniczne stali używanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadać postanowieniom PN-B-03264.

3.SPRZĘT

Montaż elementów ręcznie.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora

Nadzoru.

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać

wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 3.

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 4.1.Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt .4

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do

wykonywania zamierzonych robót.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu

budowy.

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać

stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport

(Ustawa z dnia 27.04.2001   o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami).

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i

spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

Transport obrzeży betonowych powinien odbywać się w liczbie sztuk nieprzekraczających

obciążenia zastosowanego środka transportu. Przewożone elementy należy zabezpieczyć

przed przesuwaniem.

4.2.Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania

nie powinien powodować:

-segregacji składników;

-zmiany składu mieszanki;

-zanieczyszczenia mieszanki;

-obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach

technologicznych.;

5.WYKONANIE ROBÓT 5.1.Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 5.

5.2.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi

W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych;

- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym od pierwotnego;

5.3.Wykonanie ogrodzenia

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty.

W zależności od wielkości robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora

Nadzoru zakres robót ogrodzeniowych wykonywanych bezpośrednio na placu budowy i

na zapleczu.

Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę ogrodzenia w

terenie na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inspektora Nadzoru.

Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy wznoszeniu ogrodzeń należą:

-wykonanie dołów pod słupki;

-wykonanie fundamentów betonowych pod słupki;

-ustawienie słupków (metalowych);

-wykonanie właściwego ogrodzenia (rozpięcie siatki metalowej lub z tworzywa

sztucznego);

-wykonanie bram i furtek.

5.4.Wykonanie dołów pod słupki

Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doły pod

słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka,

a głębokość od 1,0 do 1,1 m.

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać

doły pod słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać

podziału odcinków prostych wg rysunków dokumentacji projektowej.

Należy dążyć, aby odległości między słupkami pośrednimi były jednakowe we wszystkich

odcinkach ogrodzenia.

5.5.Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone

w betonie ułożonym w dołku.

Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową

odpowiadającą wymaganiom punktu 2.6. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy

podeprzeć.

Fundament betonowy wykonywany „na mokro", w którym osadzono słupek, można

wykorzystywać

do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niższa od 10°C - po 14 dniach.

5.6.Ustawienie słupków

Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii

ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z

rur powinny mieć zaspawany górny otwór rury.

Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie

większym od 15° należy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami

wspierającymi lub stężeniami regulowanymi śrubą rzymską ustawiając je wzdłuż biegu

ogrodzenia pod kątem około od 20 do 45°

Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich linek

usztywniających przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów i haków

metalowych. Słupki końcowe, narożne i bramowe powinny być dodatkowo przystosowane

do umocowania do nich siatki.

5.7.Rozpięcie siatki ogrodzeniowej

Jeśli instrukcja producenta nie podaje inaczej, to należy rozwiesić osiem linek (drutów) usztywniających: na dole i w środku ogrodzenia co 500mm i przymocować je do słupków. U góry, jako usztywnienie należy zastosować rurę Ø 42mm. Do słupków końcowych, narożnych i bramowych linki muszą być starannie przymocowane. Linki powinny być umocowane tak, aby nie mogły przesuwać się i wywierać nacisku na słupki narożne i bramowe, a w przypadku zerwania się, aby zwabiały siatkę tylko między słupkami. Linki napina się wyciągarkami względnie złączami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Nie należy zbyt silnie napinać linek, aby nie oddziaływały one ujemnie na słupki narożne lub bramowe. Siatkę metalową przymocowuje się do słupków końcowych, narożnych i bramowych za pomocą prętów płaskich lub zaokrąglonych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Siatkę napina się w sposób podobny do napinania linek i przymocowuje się (np. kawałkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek. Górną krawędź siatki metalowej należy łączyć z prętem  Ø 42mm zaginając na niej poszczególne druty siatki. Siatka powinna być napięta sztywno, jednak tak, aby nie ulegały zniekształceniu jej oczka.

5.8.Wykonanie spawanych złącz elementów ogrodzenia

Złącza spawane elementów ogrodzenia powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-69011.

Wytrzymałość zmęczeniowa spoin powinna wynosić od 19 do 32 MPa. Odchyłki wymiarów spoin nie powinny przekraczać ± 0,5 mm dla grubości spoiny do 6 mm i ± 1,0 mm dla spoiny powyżej 6 mm.

Odstęp, w złączach zakładkowych i nakładkowych, pomiędzy przylegającymi do siebie płaszczyznami nie powinien być większy niż 1 mm.

Złącza spawane nie powinny mieć wad większych niż podane w tablicy 1. Inspektor Nadzoru może dopuścić wady większe niż podane w tablicy 1 jeśli uzna, że nie mają one zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne ogrodzenia.

Tablica 1. Dopuszczalne wymiary wad w złączach spawanych, wg PN-M-69775

| Rodzaj wady | Dopuszczalny wymiar wady, mm |
| --- | --- |
| Brak przetopu | 2,0 |

| Podtopienie lica | 1,5 |
| --- | --- |
| Porowatość | 3,0 |
| Krater | 1,5 |
| Wklęśnięcie lica | 1,5 |
| Uszkodzenie mechaniczne | 1,0 |
| Różnica wysokości sąsiednich |  |
| wgłębień | 3,0 |
| i wypukłości lica |  |

5.9.Wykonanie bram i furtek

Bramy i furtki należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub SST, a w

przypadku braku wystarczających ustaleń ich lokalizację, konstrukcję i wymiary ustala

Inspektor Nadzoru.

Zaleca się wykonanie bram i furtek z kątowników (np. o wymiarach 45x45x5 mm lub

50x50x6mm) lub innych kształtowników z wypełnieniem ram siatkami metalowymi

(przykład podano w Dokumentacji Projektowej).

Każda brama i furtka powinna być kompletna z niezbędnym wyposażeniem jak zawiasy,

rygle, zamki itp.

5.10.Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach

Malowanie ogrodzeń metalowych

Słupki i inne elementy metalowe ogrodzenia należy malować pierwszy raz po zaobserwowaniu pojawiania się rdzy, a następnie przeciętnie co 4 do 5 lat w celu zabezpieczenia stali przed korozją.

Zaleca się przeprowadzać malowanie w okresie od maja do września, wyłącznie w dni pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20°C; nie należy malować pędzlem lub wałkiem w temperaturze poniżej +5°C, jak również malować metodą natryskową w temperaturze poniżej +15°C oraz podczas występującej mgły i rosy.

Należy przestrzegać następujących zasad przy malowaniu ogrodzeń:

- z powierzchni stali należy usunąć bardzo starannie pył, kurz, pleśnie, tłuszcz, rdzę, zgorzelinę, ew. starą łuszczącą się farbę i inne zabrudzenia, zmniejszające przyczepność farby do podłoża przez zmywanie, usuwanie przy użyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiałów ściernych, piaskowanie, odpalanie, ługowanie lub przy zastosowaniu innych środków, zgodnie z wymaganiami PN-H-97051 i PN-ISO-8501-1;

- przed malowaniem należy wypełnić wgłębienia i rysy na powierzchniach za pomocą kitów lub szpachlówek ogólnego stosowania, a następnie - wygładzić i zeszlifować podłoże pod farbę,

- do malowania można stosować farby ogólnego stosowania przeznaczone do użytku zewnętrznego, dobrej jakości, z nie przekroczonym okresem gwarancji, jako:

- farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne);

- farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowostyrenowe, akrylowe, itp.     oraz rozcieńczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby;

-	farbę dłużej przechowywaną należy przygotować do malowania przez usunięcie
„kożucha" (zestalonej substancji błonotwórczej na powierzchni farby), dokładne
wymieszanie (połączenie lżejszych i cięższych składników farby), rozcieńczenie zbyt
zgęstniałej farby, ew. przecedzenie (usunięcie nierozmieszanych resztek osadu i innych
zanieczyszczeń);

-	malowanie można przeprowadzać pędzlami, wałkami malarskimi lub ew. metodą
natryskową (pistoletami elektrycznymi, urządzeniami kompresorowymi itp.);

-	z zasady malowanie należy wykonać dwuwarstwowo: farbą do gruntowania i farbą
nawierzchniową przy czym każdą następną warstwę można nałożyć po całkowitym
wyschnięciu warstwy poprzedniej.

Malowanie powinno odpowiadać wymaganiom PN-H-97053,

Rodzaj farby oraz liczbę jej warstw zastosowanych przy malowaniu określają SST lub

Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy.

Należy zwracać uwagę na dokładne pokrycie farbą miejsc stykania się słupka metalowego

z betonem fundamentu, ze względu na najszybsze niszczenie się farby w tych miejscach i

pojawianie się rdzawych zacieków sygnalizujących korozję słupka.

Zaleca się stosowanie farb możliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i

środowiska, z niską zawartością m.in. niearomatycznych rozpuszczalników. Przy

stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji

Inspektora Nadzoru badania na zawartość

szkodliwych składników.

Wykonawca nie dopuści do skażenia farbami wód powierzchniowych i gruntowych oraz

kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powstające przy myciu urządzeń i pędzli oraz z samej

farby, należy usuwać do izolowanych zbiorników, w celu ich naturalnej lub sztucznej

neutralizacji i detoksykacji.

5.11.Wykonanie ławy betonowej

Ławy betonowe zwykłe bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje się

bez szalowania przy gruntach sypkich należy stosować szalowanie.

Ławy betonowe wykonujemy na uprzednio przygotowanej podsypce z pisku wg rysunków

konstrukcyjnych.

Beton rozścielony w szalowaniu powinien być wyrównany warstwami. Betonowanie ław

należy wykonać zgodnie z PN-63/B-06251.

Należy stosować szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową

odpowiadającą PN-54/S-30001.

Szczeliny należy starannie oczyścić na pełną wysokość ławy i osuszyć przed zalaniem ich

bitumiczną masą zalewowi. Przed zalaniem należy podgrzać masę zalewową do

temperatury

150-170°C.

5.12.Wbudowanie obrzeży

Podsypka piaskowa

Podsypka piaskowa grubości 3 cm powinna być wykonana z piasku średnio lub

gruboziarnistego.

Ustawienie obrzeży betonowych

Obramowanie boiska z obrzeży ustawionych na ławie fundamentowej. Obrzeże może

wystawać nad poziom boiska na wysokość 25÷30mm i tolerancją ±1 cm na 4m.

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze

światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z

ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym

gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub

zaprawą

cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć

wodą.

Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość

  - Wyposażenie boiska

  - Cztery stojaki na kosze do koszykówki, wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. nr PB-

30x50.A-08/08A (montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami

bezpieczeństwa). Dopuszcza się wariantowo - kosz z tablicą pełnowymiarową

na podstawie podwójnej lub kosz z tablicą pomniejszoną na podstawie

pojedynczej.

2 bramki do piłki ręcznej (3x2m). Wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. nr PB-

30x50.A-03 (montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami

bezpieczeństwa).

1 komplet - siatka wraz ze słupkami do tenisa. Wymiary i konstrukcja zgodnie z

rys. nr PB-30x50.A-05 (montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami

bezpieczeństwa).

2 bramki do piłki nożnej (5x2m). Wymiary i konstrukcja wg rys. nr PB- 30x50.     (montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa).

Wszystkie urządzenia sportowe montowane w tulejach, stojaki do koszykówki i zestaw do piłki siatkowej - z regulacją wysokości.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2.Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów

zaświadczenie o jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do

wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji

materiałów.

Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN)

dostarczyć

zaświadczenie o jakości (atesty) należą:

-siatki ogrodzeniowe;

-liny stalowe;

-rury i kształtowniki na słupki;

-drut spawalniczy;

-pręty zbrojeniowe;

Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą materiały do

wykonania fundamentów betonowych „na mokro". Uwzględniając nieskomplikowany

charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może

zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót.

6.3.Badania w czasie wykonywania robót

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem)

producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.

Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 2.

Tablica 2. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez producenta.

| L.p. | Rodzaj badania | Liczba badań | Opis badań | Ocena wyników badań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprawdzenie powierzchni | od 5 do 10 badań z wybranych losowo elementów w każdej dostarczanej partii wyrobów liczącej do 1000 | Powierzchnię zbadać nieuzbrojonym okiem. Do ew. sprawdzenia głębokości wad użyć dostępnych narzędzi (np. liniałów z czujnikiem, suwmiarek, mikrometrów, itp.) | Wyniki powinny być zgodne z wymaganiami |
| 2 | Sprawdzenie wymiarów |  | Przeprowadzić uniwersalnymi przyrządami pomiarowymi lub sprawdzianami |  |

W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:

- zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary),

- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,

- prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5.4,

- poprawność wykonania fundamentów pod słupki, zgodnie z punktem 5.5,

- poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5.6;

- prawidłowość wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z punktem 5.7 lub 5.8;

g)	poprawność wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.11.

W przypadku wykonania spawanych złącz elementów ogrodzenia:

- przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20 mm z każdej strony) należy dokładnie oczyścić z żużla, zgorzeliny, odprysków, rdzy, farb i innych zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji i pomiarów;

- oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o powiększeniu od 2 do 4 razy; do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze;

- w przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałości zmęczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515;

d)	złącza o wadach większych niż dopuszczalne powinny być naprawione powtórnym
spawaniem;

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST-

6 zostaną

przez Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień SST-6 zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt

7.

Jednostką obmiarową wykonanego ogrodzenia jest mb.

Jednostką obmiarową wbudowanych obrzeży jest mb wykonanego krawężnika zgodnie z

dokumentacją projektową i pomiarami w terenie.

8.ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” punkt 8. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a wykonawca wykona je na koszt własny we własnym terminie.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.	Ogólne zasady

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 ”Wymagania ogólne"

punkt 9.

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 mb ogrodzenia i obrzeża.

Cena jednostkowa obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

-oznakowanie robót;

-wyznaczenie zarysu wykopu;

-przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez

Inspektora Nadzoru; -wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych; -oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót;

9.2.	Cena jednostki obmiarowej ogrodzenia

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz materiałów pomocniczych;

- ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność;

- uporządkowanie terenu;

- przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych;

9.3.Cena jednostki obmiarowej obrzeża betonowego

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:

- zapewnienie niezbędnych środków produkcji;

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- wykonanie koryta;

- rozścielenie i ubicie podsypki;

- ustawienie obrzeża; -wypełnienie spoin;

-obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża;

- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej;

- uporządkowanie terenu po wykonanych robotach;

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 10.1. Normy i Rozporządzenia

PN-S-02205:1998 PN-H-97051

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne

PN-H-97053

PN-M-80006 PN-M-80026 PN-M-80201 PN-M-82054

Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne

Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania. Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i badania

PN-ISO-8501-1

BN-73/0658-01 BN-89/1076-02

BN-83/5032-02 BN-80/6366-02

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok

Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary

Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych, żeliwnych, staliwnych i wymagania i badania

Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietylen. Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe (lub odpowiadające im normy EN)

10.2.Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U z 2002 r., Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z późniejszymi zmianami),

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST – 07                   NAWIERZCHNIA

Z  SYNTETYCZNEJ  TRAWY

  - Przedmiotem Spesyfikacji Technicznej SST  jest wykonanie boiska do piłki nożnej w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko- Orlik 2012”

CPV 45 21 22 21-1      Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

  - Przedmiot zamówienia obejmuje:

2.1. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. całkowitej 1860m2 ( pole gry 26,0 x 56,0 m)

- podbudowa przepuszczalna

- nawierzchnia do piłki nożnej – sztuczna trawa

Wysokość włókna min. 40 mm na podkładzie z maty elastycznej  jeżeli jest wymagana  (typ maty, jej grubość oraz wypełnienie trawy syntetycznej zgodnie z badaniem laboratorium np. Labosport)

- Typ włókna: monofil

- Skład chemiczny włókna; polietylen

- Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,

- Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2

Nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej.

- obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej.

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

- Wyposażenie

- bramki aluminiowe mocowane w tulejach				– 2 sztuki

- siatki do bramek                                        				– 2 sztuki

2.2.	Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30 x 50 m o powierzchni 1500m2

Podbudowa:

Podbudowa przepuszczalna

Wszystkie elementy  zgodne z  właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej .

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową .

- WSTĘP

  - Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią typu „sztuczna trawa” 1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument do wykorzystania przy sporządzaniu wyceny jakon kalkulacji własnej.

  - Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące wykonania:

- boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią „sztuczna trawa” na podbudowie z kruszyw łamanych

- warstwa wyrównująca miał węglowy grub 4 cm (frakcja od 0 do 4 mm)

- warstwa klinująca  grub 5 cm (frakcja od 0 do 31,5 mm

- warstwa konstrukcyjna gtub 10 cm (frakcja od 31,5 do 63 mm)

- warstwa odsączająca z piasku grub 10 cm

  - Ogolne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Specyfikacją Techniczną.

- MATERIAŁY

  - Nawierzchnia sportowa typu „sztuczna trawa”

„Sztuczna trawa „ – włókna niefilibrylowane, wysokość 40 mm, ciężar włókna min. 11.000 Dtex, gęstość min. 97.000 włókien/m², kolor – zielony.

Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona informacja, zawierająca co najmiej: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu oraz jego przeznaczeniezgodnie z Aprobatą Techniczną, datę produkcji, wymiary, numer dokumentu dopuszczającego od obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany. Sposób oznaczenia znakiem budowlanym powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31.07.1998 r.w sprawie systemów oceny zgodności wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113 poz. 728.

Piasek kwarcowy o granulacie 0,2 do 0,8 mm lub 0,4 do 0,8 mm.

  - Podbudowy boisk sportowych.

Podbudowa z kruszyw łamanych o grub. 5 cm – kliniec kamienny 5-25 mm

  - Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty towarzyszące.

    - Dokument odniesienia.

-Przedmiar robót

-Rozporządzenie Ministra Inflastrukturu z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.

BN-648933-02  Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

PN-62 B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa, klasyfikacja i zastosowanie.

PN-59/B-06714

PN-59/S-96019  Atesty i aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wyrobów stosowanych przy realizacji zamówienia.

Warstwa mrozochronna ze żwiru.

- Warstwa mrozoochronna musi odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością, zagęszczeniem oraz równością.

-  Wskaźnik  zagęszczenia warstwy mrozoodpornej powinien być nie mniejszy od 0,95 zagęszczenia maksymalnego określonego metodą normalną wg PN-59/B-04491.

- Dla warstwy mrozoodpornej wykonanej z kruszywa grubego >20 mm okreslenie wskaźnika zagęszczenia staje się niemożliwe, dlatego warstwy mrozoodpornej ze żwiru należy skontrolować przez sprawczenie zgodności modułu odkształcenia z wymogami podanymi w Tab. 2 BN 64/8933-02.

- Dla boisk sportowych i chodników przyjmuje się typ nawierzchni jako lekki.

- Dla nawierzchni lekkiej ugięcie nie powinno przekraczać 1,3 mm, a moduł odkształcenia powinien wskazywać powyżej 100 Mpa.

- Warstwa mrozoodporna powinna być tak wyprofilowana, aby po przyłożeniu łaty długości 3 m równolegle do osi obiektu prześwity pomiędzy powierzchnią podbudowy i łatą nie przekraczał 1 cm.

- Odchylenie rzędnych profilu podłuznego nie powinno przekraczać +/- 1 cm.

- Nierówność warstwy mrozoodpornej w przekroju poprzecznym nie powinna przekraczać: +/- 1 cm

- grubość warstwy mrozoodpornej po zagęszczeniu powinna wynosić 10 cm.

Badania materiałów:

- Uziarnienie żwiru można sprawdzić za pomocą analizy sitowej wg PN-59/B-06714.

Badania w czasie budowy polegają na makroskopowym sprawdzeniu jakości żwiru na bieżąco w miarę postępu robót wg PN-55/B-0482.

Zalecenia praktyczne:

Badania kontrolne obejmują kontrolę:

- Równości warstwy mrozoodpornej,

- Jednolitości i uziarnienia żwiru,

- Wilgotności materiału,

- Zagęszczenia podbudowy,

Grubości poszczególnych warstw i całej podbudowy,

- Szerokości warstwy mrozoodpornej i jej obramowania,

- Pochyleń podłużnych i spadków popzecznych oraz równości warstwy mrozoodpornej,

- Wizualnego sprawdzenia jakości żwiru.

- Technicznych dokumentów kontrolnych – deklaracji zgodności,

Podbudowy mineralne.

- Podbudowa z kruszywa mineralnego musi odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością, zagęszczeniem oraz równością.

- Podbudowa mineralna powinna mieć wymagane spadki podłużne o poprzeczne wynoszące  maksymalnie 0,5 %.

- Wskażnik zagęszczenia podbudowy powinien być nie mniejszy od 0,95 zagęszczenia maksymalnego określonego metodą wg PN-59/B-04491 – dla warstwy odsączającej.

- Dla podbudowy wykonywanej z kruszywa grubego > 20 mm określenie wskaźnika zagęszczenia staje się nie możliwe, dlatego podbudowę z kruszywa łamanego należy skontrolować przez sprawdzenie zgodności modułu odkształcenia z wymogami podanymi w Tab. 2 BN-64/8933-02.

- Dla boisk sportowych i chodników przyjmuje się typ nawierzchni jako lekki.

- Dla nawierzchni lekkiej ugięcie nie powinno przekraczać 1,3 mm, a moduł odkształcenia powinien wskazywać powyżej 100 Mpa.

- Podbudowa powinna być tak wyprofilowana, aby po przyłożeniu, łaty długości 3 m równolegle do osi obiektu prześwity pomiędzy powierzchnią podbudowy i łatą nie przekraczał 1 cm.

- Odchylenie rzędnych profilu podłuznego nie powinno przekraczać +/- 1 cm.

- Nierówność warstwy mrozoodpornej w przekroju poprzecznym nie powinna przekraczać: +/- 1 cm

- Grubość warstwy mrozoodpornej po zagęszczeniu powinna wynosić 34 cm.

Badania materiałów:

- Uziarnienie żwiru można sprawdzić za pomocą analizy sitowej wg PN-59/B-06714.

Badania w czasie budowy polegają na makroskopowym sprawdzeniu jakości żwiru na bieżąco w miarę postępu robót wg PN-55/B-0482.

Zalecenia praktyczne:

Badania kontrolne obejmują kontrolę:

- Równości warstwy mrozoodpornej,

- Jednolitości i uziarnienia żwiru,

- Wilgotności materiału,

- Zagęszczenia podbudowy,

Grubości poszczególnych warstw i całej podbudowy,

- Szerokości warstwy mrozoodpornej i jej obramowania,

- Pochyleń podłużnych i spadków popzecznych oraz równości warstwy mrozoodpornej,

- Wizualnego sprawdzenia jakości żwiru.

- Technicznych dokumentów kontrolnych – deklaracji zgodności,

3. SPRZĘT

Roboty można wykonywać z zastosowaniem sprzętu:

* betoniarek

* wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych

* spycharek i samochodów samowyładowczych

4 TRANSPORT

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zabezpieczone przed możliwością przesuwania się podczas transportu.

Wykładziny sportowe typy „trawa syntetyczna „ powinny być dostarczone w rolkach, w opakowaniach producenta w sposób zapewniający niezmienność ich właściwości technicznych. Przy transporcie wykładziny powinny być przestrzegane wymagania bezpieczeństwa, zgonie z kartą charakterystyki substancji chemicznycznej (tzw kartą bezpieczeństwa wyrobu), w tym przepisy BHP.

5 WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Wykonanie nawierzchni sportowej syntetycznej typu „sztuczna trawa”.

Przed ułożenie nawierzchni sportowej należy:

- zerwać warstwę asfaltową ze „starych boisk „ grub około 6 cm,

- ułożyć obrzeża betonowe 30*8 cm na ławie betonowej – B15 0,06m³/mb, zlicowanych górą z górną płaszczyzną nawierzchni.

- wykonać warstwę odsączjącą z piasku grub 10 cm

- ułożyć warstwę nośną – wastwa tłuczniowa o grub. 10 cm

- ułożyć wastwę klinującą  - warstwa tłuczniowa grub 5 cm

- ułożyć warstwę wyrównującą - miał kamienny grub 4 cm

Po ułożeniu powyższych warstw należy:

przystąpić do położenia wykładziny sportowej typu „srawa syntetyczna” z wklejonymi liniami do gry w piłkę nożną.

Linie wklejone o zróżnicowanych kolorach dla każdego typu boiska.

Mocowanie wykładziny polega na przyklejeniu sąsiadujących wstąg wyrobu o szerokościach równych szerokości rolki ,wzdłuż krawędzi, do pokrytek klejem taśmy o szerokości 20 do 25 cm, w taki sposób aby między wstęgami wykładziny utworzona została szczelina nie przekraczająca 4 mm.

Ułożenie wykładziny stabilizuje się poprzez posypanie piaskiem kwarcowym o granulacji 0,2 do 0,8 mm w ilości 24 do 40 kg /m² do wysokości 2/3 źdźbła.

Podczas prac związanych z układaniem i mocowaniem wykładziny temperatura powietrza i podłoża powinna wynosić od 15ºdo 25ºC. a wilgotnośćpowietrza od 60% do 70%. Prase należy prowadzić w czasie bezdeszczowej pogody.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Rodzaje badań przy dokonywaniu odbioru boiska, w celu stwierdzenia zdodności z wymaganiami normy.

Należy sprawdzić:

- atesty na nawierzchnię sportową „sztuczna trawa” wystawione przez wytworcę pod względem zgodności z normą,

- prawidłowość wykonania i zagęszczenia podbudowy i podsypki,

- równość nawierzchni, prześwit pomiędzy nawierzchnią boiska a położoną trzymetrową łatą nie może przekraczać 1,0 cm.

Szczegóły i sposób prowadzenia badań nawierzchni sportowej „trawa syntetyczna” podają warunki techniczne wykonania i odbioru nawierzchni sportowej wydane przez producenta nawierzchni.

7.OBMIAR ROBÓT

Obmiar przeprowadza się mierząc wykonaną powierzchnię boiska w m².

8.  ODBIÓR ROBÓT

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując jakość robót w sposób podany w pkt.6.

9.  ZASADY PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne warunki płatności określone zosyały w projekcie umowy.

9.2  Szczegółowe warunki płatności .

Cena  jednostkowa za wykonanie 1 m² nawierzchni obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- dostarczenie na miejsce materiałów

- wykonanie drenażu

- rościelenie kruszywa kamiennego łącznie z korytowaniem

- ułożenie nawierzchni „sztuczna trawa” z wklejeniem linii do gry w piłkę nożną.

- wypełnienie nawierzchni sportowej piaskiem

- oczyszczenie miejsca robót

Cena uwzględnia odpady i materiały pomocnicze.

  - Szczegółowy zakres robót objętych płatnością :

-  rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej

-  wykonanie podbudowy nośnej pod nawierzchnię typu” sztuszna trawa” z kruszywa kamiennego

- wykonanie drenażu odsączającego płytę boiska

- ułożenie nawierzchni warstwytypu „sztuczna trawa” do piłki nożnej

- wypełnienie nawierzchni sportowej piaskiem kwarcowym do wysokości 2/3 wysokości źdźbła.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy:

- BN 77/8931-12     Oznaczenie wskażników zagęszczenia gruntu

- BN 66/6774-01     Kruszywo mineralne do nawierzchni drogowych – żwir i pospółka

- BN 84/6774-04     Kruszywo mineralne nawierzchni drogowych – piasek

- PN-75/C-89058    Tkaniny powlekane plastykowanym polichlorkiem winylu. Metody badań

- PN-83/N-03010    Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki

- PN-B-02854:1996Metody badania. Materiały trudno zapalne.

SPECYFIKACJA BUDYNKU SOCJALNEGO

ROBOTY BUDOWLANE

SPIS TREŚCI

I.         WSTĘP

  - Przedmiot specyfikacji technicznej

  - Zakres stosowania specyfikacji technicznej

  - Określenia podstawowe

  - Ogólne wymagania

- MATERIAŁY

  - Ogólne wymagania

  - Beton

  - Zaprawa cementowa, zaprawa cementowo-wapienna

  - Bloczki z gazobetonu,

  - Cegła ceramiczna

  - Cement

  - Materiały izolacyjne

  - Stal zbrojeniowa

- SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

  - Kruszywo

  - Cement

  - Dostawy doraźne bez składowania

  - Składowanie elementów stalowych i żelbetowych

- SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

  - Sprzęt do robót ziemnych, przygotowawczych i wykończeniowych

  - Sprzęt do robót montażowych

- TRANSPORT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu

  - Transport kruszywa do betonu i zapraw

  - Transport  cementu

  - Transport elementów drewnianych, stalowych i żelbetowych

- WYKONANIE ROBÓT

  - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

  - Roboty wstępne- zakres

  - Materiały

  - Sprzęt

  - Transport

  - Wykonanie robót

  - Roboty pomiarowe

  - Zasady wykonywania prac pomiarowych

  - Wyznaczanie konturów budynku

  - Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

VII.       ROBORY ROZBIÓRKOWE

- Wstęp

- Przedmiot specyfikacji

- Zakres stosowania specyfikacji

- Zakres robót objętych specyfikacją

- Materiały

- Sprzęt

- Transport

- Roboty przygotowawcze

- Roboty rozbiórkowe

- Kontrola jakości robót

- Odbiór robót

- Uwagi szczegółowe

VIII.      ROBOTY ZIEMNE

  - Wstęp

  - Zakres stosowania specyfikacji

  - Zakres robót objętych specyfikacją

  - Określenia podstawowe

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

  - Materiały

  - Sprzęt

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

  - Wykopy pod ławy fundamentowe

  - Wydobycie gruntu

  - Transport gruntu pojazdami samochodowymi

  - Zasady wykonywania wykopów

  - Zasypywanie wykopów

  - Dokładność wykonywania wykopów

  - Zabezpieczenie przed destrukcyjnym działaniem wody

  - Kontrola wykonania robót ziemnych

  - Odbiór wykonanych robót ziemnych (odbiór końcowy)

  - Przepisy, opracowania pomocnicze i normy

IX. ROBOTY FUNDAMENTOWE

- Wstęp

- Przedmiot specyfikacji

- zakres stosowania specyfikacji

- Zakres robót objętych specyfikacją

- Określenia podstawowe

- Ogólne wymagania dotyczące robót

- Materiały

- Sprzęt

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

- Sprzęt do wykonywania robót

- Transport

- Wykonywanie robót

- Materiały do wykonywania warstw wyrównawczych podłoża

- Wykonanie robót

- Odbiór fundamentów

- ROBOTY BETONOWE

- Wstęp

- Przedmiot specyfikacji

- zakres stosowania specyfikacji

- Zakres robót objętych specyfikacją

- Określenia podstawowe

- Ogólne wymagania dotyczące robót

- Materiały

- Sprzęt

- Transport

- Wykonanie robót betoniarskich. Mieszanki betonowe i betony

- Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej

- Pielęgnacja i dojrzewanie betonu

- Dokumentacja z kontroli jakości betonu

- Przepisy, opracowania pomocnicze i normy

- ZBROJENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

- Wstęp

- Wykonanie robót

- Kontroli jakości

- Zakres stosowania stali zbrojeniowej w konstrukcjach żelbetowych

- Transport zbrojenia

- Montaż zbrojenia – Ogólne zasady montażu

- Kontrola wykonania zbrojenia – wymagania ogólne

- Kontrola montażu zbrojenia

- Dokumentacja z odbioru i ocena jakości

- Przepisy i normy

- ROBOTY MUROWE

- Wstęp

- Przedmiot specyfikacji technicznej

- Zakres stosowania specyfikacji technicznej

- Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

- Określenia podstawowe

- Ogólne wymagania dotyczące robót

- Materiały

- Sprzęt

- Transport

- Wykonanie robót murowych

- Ogólne zasady wykonywania murów

- Odbiory robót murowych

- Odbiór murów z cegły oraz elementów z betonu komórkowego

- Ocena wyników badań po odbiorze

- Montaż belek prefabrykowanych i nadproży

- Informacje dodatkowe

- ROBOTY MONTAŻOWE

- Wstęp

- Przedmiot specyfikacji technicznej

- Zakres stosowania specyfikacji technicznej

- Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

- Określenia podstawowe

- Ogólne wymagania dotyczące robót

- Materiał

- Sprzęt

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

- Sprzęt do wykonywania robót

- Transport

- Składowanie

- Montaż elementów

- Kontrola jakości i odbioru robót montażowych

- Warunki techniczne

- ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

- Dachy

- Odbiór pokryć dachowych

- Normy i świadectwa

- Układanie rynien i rur spustowych

- Normy i przepisy

- Montaż okien i drzwi z profili PCV

- Montaż okien

- Normy i świadectwa

- Wykonanie ścianek działowych

- Normy i przepisy

- Montaż drzwi

- Tynki wewnętrzne

- Materiały do wykonania tynków

- Odbiór tynków

- Normy i świadectwa

- Podłogi i posadzki

- Materiały

- Odbiór robót podłogowych

- Normy i świadectwa

- Okładziny ścienne

- Warunki techniczne odbioru

- Normy i przepisy

- Malowanie wewnętrzne

- Warunki odbioru

- Normy i świadectwa

- Roboty murarskie w zakresie fasad

- Normy i przepisy

- KONSTRUKCJE DACHOWE DREWNIANE

- Wstęp

- Przedmiot specyfikacji technicznej

- Zakres stosowania specyfikacji technicznej

- Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

- Określenia ogólne

- Ogólne wymagania dotyczące robót

- Materiały

- Wymiary i tolerancje wymiarowe tarcicy

- Składowanie materiałów i konstrukcji

- Sprzęt

- Transport

- Wykonanie robót

- Kontrola dokładności montażu

- Zakres czynności kontrolnych

- Odbiór robót

- Obmiar robót

- Przepisy, opracowania pomocnicze oraz normy

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- Ogólne zasady

- Kontrola, pomiary i badania

- Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- OBMIAR ROBÓT

- OBMIAR ROBÓT

- PRZEPISY ZWIĄZANE

- Normy

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Dobudowa pomieszczeń biurowych do budynku mieszkalno – socjalnego

- WSTĘP

- Przedmiot S.S.T.

Przedmiotem  niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące dobudowy i odbioru budynku socjalnego.

- Zakres stosowania S.S.T.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1

- Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne  z

określeniami w obowiązujący w Polskich Normach i S.S.T.   Wymagania ogólne.

- Ogólne wymagania

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi normami  i przepisami prawa.

- MATERIAŁY

- Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Materiały zużyte do budowy powinny spełniać warunki określone w przedmiotowych normach oraz w zaleceniach zawartych w  warunkach technicznych i instrukcjach producentów

Do wykonania robót konstrukcyjnych  należy stosować materiały wskazane przez projektanta w Dokumentacji Projektowej, posiadające aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie.

- Beton

Beton zwykły klasy B15 oraz B20 powinien być zgodny z wymaganiami norm BN-62/6738-07 i PN-88/B-0650.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe.

- Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy PN-90/B-14501.

- Bloczki z gazobetonu

Bloczki z gazobetonu do murowania ścian wykonać z odmiany M600 kl. B4.0, B5.0 na zaprawie cementowo-wapiennej marki MPa wg PN BN-84/6745-01

- Cegła ceramiczna

Cegła ceramiczna pełna powinna odpowiadać warunkom normy PN-75/B-12001

Cegła pełna wypalana z gliny – zwykła.

- Cement

Cement użyty do zapraw winien odpowiadać wymogom BN-88/6731-08 oraz PN-90/B-14501

- Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje przeciwwilgociowe zastosowane do budowy niniejszego obiektu powinny być zgodne z  dokumentacją projektową oraz posiadać aktualne aprobaty techniczne ITB.

- Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu winna posiadać aprobatę techniczna na stal 18G2 oraz StOS

- SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

- Kruszywo

Składowisko kruszyw powinno być zlokalizowane jak najbliżej węzła betoniarskiego a ten zaś najbliżej przewidywanych robót betoniarskich. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem zabezpieczające kruszywo przed zniszczeniem w czasie jego składowania i poboru.

- Cement

Cement powinien być przechowywany w workach. Składowanie cementu w workach wykonawca powinien zapewnić w magazynach zamkniętych lub pod wiatą. Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż trzy miesiące.

- Dostawy doraźne bez składowania

Ze względu na fakt, że przy robotach konstrukcyjnych związanych z rozbudową obiektu występuje mały zakres robót do wykonania  w których będzie potrzebny beton i zaprawa (roboty fundamentowe, murowe, konstrukcje żelbetowe monolityczne – wieńce, nadproża i podciągi) można roboty zorganizować tak aby niewielkie ilości kruszywa i cementu dowozić na budowę bezpośrednio w momencie wykonywania betonu i zaprawy, wówczas nie trzeba organizować składowisk na kruszywo i cement.

Zasadnicze zużycie betonu przewiduje się pomocą dostaw betonu w gruszkach bezpośrednio w momencie betonowania.

- Składowanie elementów stalowych i żelbetowych

Potrzebne do budowy zbrojenie należy zamówić w warsztatach i przewieść na budowę w momencie, kiedy będzie przygotowana powierzchnia składowiska stali.

Składowisko stali należy zapewnić osobno dla stali zbrojeniowej, oraz osobno dla stali konstrukcyjnej (jeżeli zajdzie taka potrzeba)

Również należy przygotować składowiska dla elementów żelbetowych prefabrykowanych.

- SPRZĘT

1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Sprzęt wykorzystywany do dobudowy budynku administracyjnego musi odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących w Polsce przepisach np: o ruchu drogowym, dozorze technicznym i spełniać wymagania techniczne.

- Sprzęt do robót ziemnych, przygotowawczych i wykończeniowych

W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania następującego sprzętu:

- koparka

- wywrotki

- piły do cięcia betonu

- piły spalinowe ręczne

- zagęszczarki spalinowej

- szpadle, łopaty, sztychówki i taczki do transportu urobku z wykopów.

3.  Sprzęt do robót montażowych

Wykonawca zapewni sprzęt do prac montażowych:

-  żuraw samochodowy

- zawiesia dźwigowe

- spawarkę

- drobny sprzęt oraz elektronarzędzia do robót związanych z wykonaniem dobudowy

budynku administracyjnego.

- deskowania przestawne do betonu konstrukcji monolitycznych

- elektronarzędzia niezbędne do robót wykończeniowych płyta GKF na profilu AL oraz

układanie  płytek ściennych i posadzkowych.

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do

technologii i warunków wykonywania robót.

- TRANSPORT

1  Ogólne wymagania dotyczące transportu

Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów, jak również muszą zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie budowy. Ponadto muszą zapewnić warunki transportu materiałów, gwarantujące zachowanie ich w wymaganej jakości.

2 Transport kruszywa do betonów i zapraw

Kruszywa używane do betonów i zapraw mogą być transportowane dowolnymi środkami.

Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw, w miarę postępu robót.

3 Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach – samochodami krytymi, chroniącymi cement przed wilgocią.

4 Transport elementów drewnianych, stalowych i żelbetowych.

Wykonawca zapewni transport dowolnymi środkami. Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ich właściwe wykorzystanie.

- WYKONYWANIE ROBÓT

- Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

Kod CPV  45100000-8

Kod  CPV 45111300-1

2   Roboty wstępne -  zakres

Zakres robót przygotowawczych  wg   p. 6 i 7.

3.   Materiały

Nie występują.

4.  Sprzęt

Wykonawca przystępujący do robót przygotowawczych powinien dysponować

następującym sprzętem:

- młot udarowy, kilofy, szpadle, taczki, młotki przecinaki.

5.  Transport

Transport urobku w postaci gruzu i innych drobnych elementów należy przewozić taczkami bezpośrednio na środki transportu samochodowego.

6.  Wykonanie robót

- W miejscu lokalizacji projektowanego obiektu należy wykonać organizację placu budowy wraz z dojazdami dla samochodów dostawczych, wywrotek oraz gruszki z betonem.

- Zaplanować i zorganizować miejsca składowisk materiałów z zapewnieniem dojazdu.

7.   Roboty pomiarowe

1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych kierownik robót powinien przyjąć podstawowe punkty stale i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych. Przyjęcie punktów stałych powinno być  dokonane protokólarnie z naniesieniem punktów na planie sytuacyjnym i z określeniem ich współrzędnych. Przejęcie punktów pomiarowych należy odnotować w dzienniku budowy.

2.Stałe punkty pomiarowe powinny być tak usytuowane i zabezpieczone, aby nie nastąpiło ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wodę, mróz, roboty budowlane itp. czynniki. Ochrona przyjętych punktów pomiarowych należy do wykonawcy robót.

3. Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne ich wykreślić z dokładnością do 0,5 cm, w taki sposób by nie zmieniły one swego położenia.

8. Zasady wykonywania prac pomiarowych

1. Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmować:

- wyznaczenie w terenie , w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej, robót ziemnych

oraz kształtu budowli i poszczególnych jej elementów.

- wyznaczenie podłużnych i poprzecznych osi, a także obrysów, krawędzi, załamań itp.

budowli lub jej części.

- Wszelkie prace związane z wykonaniem obiektu powinny być dokonane w nawiązaniu do geodezyjnych wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych.

Wymagana dla wyznaczonego obiektu dokładność pomiarów powinna być określona przed rozpoczęciem budowy i wpisana do dziennika budowy.

9. Wyznaczanie konturów budynku

- Kontury robót zimnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.

- Przy wykonywaniu wykopów pod ławy fundamentowe zasadnicze linie krawędzi wykopów powinny być trwale wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii, zaznaczone i sprawdzone przez nadzór techniczny inwestora powinny być  potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- Przy realizacji budynku nie przewidziano usługi geodezyjnej w trakcie wykonywania robót budowlanych, poza robotami fundamentowymi.

10  Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

- Po zakończeniu budowy powinna być sporządzona przez wykonawcę robót, dokumentacja geodezyjna powykonawcza, obejmująca układ pomiarowy na placu budowy, szkice, sprawozdania techniczne z pomiarów, (jeżeli zachodzi konieczność ich sporządzenia)

- Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna być przekazana inwestorowi  w chwili przejęcia przez niego obiektu do eksploatacji.

Dokumentacja ta powinna stanowić integralną część dokumentacji wykonanego obiektu.

- W przypadku wspólnego wykonywania pomiarów niwelacyjnych przez wykonawcę i

inwestora wyniki tych pomiarów stanowią integralną  część powykonawczej dokumentacji geodezyjnej

VII.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1    Wstęp

Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczą: robót rozbiórkowych dla budynku

socjalnego sportowego w Sępólnie Krajeńskim.

2   Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych jw.

3   Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wyszczególnionych  w p. 9

4  Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające modernizację budynku mieszkalno – administracyjnego oraz jego rozbudowa.

5  Materiały

Dla robót rozbiórkowych nie występują.

6   Sprzęt

Do robót rozbiórkowych może być użyty dowolny sprzęt przeznaczony do  tego rodzaju robót.

7  Transport

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

8  Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

- ogrodzić teren

- oznakować plac budowy zgodnie z przepisami i wymogami BHP

9  Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.

(Dz. U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

- Ściany  rozebrać ręcznie lub mechanicznie.

- Materiał uporządkować i odnosić lub odwozić na miejsce składowania.

10  Kontrola jakości robót

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w pkt. 8 i.9.

11  Odbiór robót

Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających

12 Uwagi szczegółowe

- Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji kierownika budowy i Inwestora.

VIII  ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV  45111200-1

1  Wstęp

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów pod fundamenty.

2  Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zleceniu robót wyszczególnionych w p. 3.

3   Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania wykopów pod ławy i

stopy fundamentowe.

4   Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i przepisami

podanymi w SST  „Wymagania ogólne”

5  Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w SST  WOO.OO.OO „Wymagania

ogólne”.

6  Materiały

Nie występują

7  Sprzęt

Łopaty, sztychówki, kilofy, taczki, koparka oraz samochody wywrotki

8 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  WOO.OO.OO „Wymagania

ogólne”.

9  Wykopy pod ławy i stopy fundamentowe

Do wykonania wykopów ręcznych i mechanicznych  wykonawca powinien zabezpieczyć

się w sprzęt jak w poz 7

10  Wydobywanie gruntu

Odspajanie i wydobywanie gruntu należy wykonać ręcznie lub mechanicznie  z

wywiezieniem gruntu środkami  transportu  na odległość około 10 km

11  Transport gruntu pojazdami samochodowymi

- Do transportu gruntu mogą być stosowane odpowiednio przystosowane pojazdy

samochodowe

- Samochody skrzyniowe lub wywrotki

Przy stosowaniu do transportu pojazdów samochodowych należy dostosować rodzaj

pojazdu do:

- odległości przewożonego gruntu i sposobu jego załadowania,

- przebiegu trasy i stanu nawierzchni dróg transportowych,

- warunków występujących w miejscach wydobywania

- ekonomiki transportu gruntu danym pojazdem samochodowym w warunkach

występujących na danym placu budowy.

12 Zasady wykonywania wykopów

1  Wymagania podstawowe

- Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana odpowiednio do wielkości robót, głębokości wykopu

- Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić do wykonania przewidywanych w nich robót i szybko zlikwidować wykopy przez zasypanie.

- Ze względu na wykonywania wykopu fundamentowego w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących fundamentów należy głębokość wykopów dostosować do poziomu najgłębiej posadowionego fundamentu.

- Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów w planie fundamentów oraz dostosowane do sposobu zakładania fundamentu, głębokości wykopu i rodzaju gruntu.

2 Nienaruszalność struktury gruntu w wykopie

- wykonanie wykopów w gruntach powinno się odbywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Warstwę gruntu należy usunąć bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu sposobem ręcznym zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża pod fundamentami.

- Niezależnie od danych zawartych w projekcie po wykonaniu wykopu należy w miejscu Ina głębokości posadowienia obiektu sprawdzić nośność gruntu na obciążenia.

3  Składanie urobku z wykopów

- Ukopany grunt powinien być przetransportowany niezwłocznie na samochody

wywożące go poza teren budowy na wyznaczone miejsce odwiezienia

13 Zasypanie wykopów

1. Zasypanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu w nich

przewidzianych robót.

2. Zasypanie wykopu wykonywać z zagęszczeniem gruntu warstwami o grubości

dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej:

- nie więcej niż 25 cm – przy zastosowaniu ubijaków ręcznych lub zagęszczarek mechanicznych spalinowych

3. Nasypywanie  warstw gruntu, ich zagęszczanie w pobliżu ścian obiektów powinno być dokonywane w taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej.

14. Dokładność wykonania wykopów

1 Dokładność wykonania wykopów zgodnie z  -PN -68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania badania przy odbiorze.

15 Zabezpieczenie przed destrukcyjnym działaniem wody

1.  Wymagania podstawowe

- Wykonane  roboty ziemne i fundamentowe jako, że są wykonywane w małych ilościach

nie   wymagają zabezpieczenia przed destrukcyjnym działaniem wody.

16 Kontrola wykonywania robót ziemnych

-  Sprawdzenie dokładność wykonania wykopu. (lokalizacja oraz głębokość)

- Sprawdzenie dna wykopu (czy fundament posadowiony będzie na gruncie rodzimym).

- Z każdego sprawdzenia robót sporządzić potwierdzony przez nadzór techniczny

inwestora i odnotować w dzienniku budowy wraz z oceną.

- Odbiór wykonywanych robót ziemnych (odbiór końcowy)

1 Dokumentacja niezbędna dla wykonywania odbioru końcowego

-.Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie

sprawdzeń wykonywanych robót do dokumentacji zawierającej: dziennik badań i

pomiarów wraz naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice) zestawienie wyników

badań jakościowych oraz analizę wraz z wnioskami.

- Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymogami warunków technicznych

powinny być poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do

ponownego odbioru, z którego sporządzić należy nowy protokół odbioru końcowego

robót.

- Przepisy, opracowania pomocnicze i normy

Powyższe roboty należy wykonywać zgodnie z Normami Polskimi jak niżej oraz

warunkami branżowymi związanymi z obowiązującymi przepisami.

PN-56/B-02480  - Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów

PN-74/B-04452  - Grunty budowlane. Badania polowe

PN-88/B-04481  - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

PN-68/B-06050  - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie  wykonywania i

badania  przy odbiorze

PN-75/D-96000  - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia

IX.      ROBOTY FUNDAMENTOWE

Kod CPV  45262210-6

Kod CPV  45111250-5

1.   Wstęp

Wymagania techniczne i zasady odbioru robót fundamentowych dotyczą:

Fundamentów budynku socjalnego

- Przedmiot  (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

dotyczące wykonania i odbioru ław fundamentowych

- Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wyszczególnionych w p. 4

4.   Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą wykonania ław i stóp

fundamentowych.

5.    Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i przepisami w SST  WOO.OO.OO „Wymagania ogólne”

6.     Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w SST WOO.OO.OO ”Wymagania ogólne”.

- Materiały

Beton B15 i B20, pręty ze stali zbrojeniowej A-II i A-O, materiały do robót izolacyjnych,   w przypadku wykonywania betonu na budowie dodatek uszczelniający do betonu, drut wiązałkowy, blaty szalunkowe.

- Sprzęt

Sprzęt do robót fundamentowych

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST WOO.OO.OO ”Wymagania ogólne”

- Sprzęt do wykonywania robót

Betoniarka, łopaty, klucz do wiązania zbrojenia drutem, taczki, deski. Wibrator wgłębny, klucze i śruby do łączenia blatów szalunkowych

- Transport

Transport betonu do betoniarki zakłada się taczkami bezpośrednio do miejsca betonowania w wykopie, zaś transport stali zbrojeniowej ze względy na niewielką  ilość należy wykonywać ręcznie

- Wykonanie robót

1. Dokumentacja techniczno-robocza

- Niezależnie od wymagań dotyczących dokumentacji technicznej roboty

fundamentowe powinny być wykonywane zgodnie ze stanem faktycznym podłoża

orz występującymi w miejscu posadowienia warunków gruntowo-wodnych.

2. Wymagania ogólne dotyczące posadowienia fundamentów

- Projektowane fundamenty w postaci ław i stóp fundamentowych, wykonane jako

żelbetowe monolityczne i powinny one przekazywać obciążenia na grunt całą

powierzchnią podstawy.

3.  Wykonanie posadowienia budowli powinno zapewnić wymagany stopień

bezpieczeństwa budowli i powinno być realizowane, aby nie powodowało

szkodliwych  jej odkształceń.

4.Fundamenty bezpośrednio sąsiadujących ze sobą budowli, jeżeli znajdują się na

różnych poziomach, powinny być wykonane przy zastosowaniu specjalnych

zabezpieczeń zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i PN-81/B-03020.

5.Roboty fundamentowe przy budynkach istniejących należy prowadzić z dużą

ostrożnością. Równocześnie należy sprawdzić czy poziom posadowienia istniejącego

budynku odpowiada przyjętym w dokumentacji technicznej.

- Materiały do wykonywania warstw wyrównawczych podłoża

Do  wykonania warstw wyrównawczych pod fundamentem należy zastosować chudy beton.

- Wykonanie robót

Po zbadaniu przez inspektora nadzoru parametrów technicznych i podjęciu przez nadzór autorski stosownych decyzji należy wykonać podkład z chudego betonu a następnie zbrojenia ław. Betonowanie ław fundamentowych  można rozpocząć dopiero po odbiorze zbrojenia, które usankcjonowane winno być wpisem w dzienniku budowy dokonanym przez inspektora nadzoru.

- Odbiór fundamentów

1.Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu: prawidłowości ich wykonania zgodnie z dokumentacją techniczną, prawidłowości wykonania robót ciesielskich, zbrojarskich i betonowych. Wyniki odbioru powinny być zapisane w protokołach robót zanikających.

2.Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinno być

większe niż 5 cm

3.Odchylenia w poziomie wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinno być

większe niż 2 cm

- ROBOTY BETONOWE

Kod CPV   45262300-4

Kod CPV   45262311-4

1.   Wstęp

Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczą robót betoniarskich budynku socjalnego.

- Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betoniarskich budynku socjalnego.

- Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót wyszczególnionych w p.4

4.  Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą wykonania dobudowy budynku socjalnego.

5.    Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i przepisami podanymi w SST WOO.OO.OO „Wymagania ogólne”

6.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w SST WOO.OO.OO „ Wymagania ogólne”

- Materiały

Beton B15 i B20, pręty ze stali zbrojeniowej A-II i A-O,  materiały izolacyjne

W przypadku wykonywania robót na budowie dodatek uszczelniający, drut wiązałkowy, blaty szalunkowe.

8.  Sprzęt

1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST WOO.OO.OO „Wymagania

ogólne”

- Sprzęt do wykonywania robót

Taczka do betonu, łopaty, klucz do wiązania prętów, wibrator pogrążany, klucze i śruby do łączenia blatów szalunkowych.

9.    Transport

Transport betonu na budowie zakłada się taczkami lub bezpośrednio z gruszki.

10.    Wykonywanie robót betoniarskich – Mieszanki betonowe i betony

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru betonów zwykłych, w tym warunki odnoszące się do kontroli przygotowanych mieszanek betonowych, transportu, układania i zagęszczania mieszanek oraz pielęgnacji świeżego betonu.

2.  Zakres stosowania

Niniejsze warunki dotyczą budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej oraz innych obiektów o zbliżonym przeznaczeniu.

3. Dokumentacja techniczna

4. Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonane ze składników

odpowiadającym normom państwowym lub świadectwom ITB, na które producent

danego składnika wystawił zaświadczenie jakości.

5. Mieszanka betonowa powinna być wykonana zgodnie z recepturą roboczą w

dostosowaniu do jakości surowców.

6.Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna przechowywana być przez

wykonawcę robót i dołączona do dokumentacji powykonawczej danego obiektu.

7.Dokumentacja wykonanego betonu powinna być opracowana w formie protokołów

z kontroli jakości, raportów dotyczących transportu i układania mieszanki

betonowej, jej zagęszczenia  i pielęgnacji

8.Domieszki i dodatki

- Do zmiany warunków wiązania i twardnienia betonu, poprawy właściwości mieszanki betonowej i betonu mogą być stosowane dodatki i domieszki nie wpływające na zmianę właściwości technicznych betonu określonego w projekcie pod warunkiem, że odpowiadają wymogom norm państwowych lub zostały dopuszczone do stosowania przez upoważnioną placówkę naukowo-badawczą.

- Domieszki, w ilości ustalonej doświadczalnie należy dozować zgodnie z instrukcją producenta.

- .Sposób oraz okres składowania dodatków i domieszek powinny być zgodne z warunkami określonymi przez producenta.

-Dostępne w kraju domieszki powinny posiadać stosowne atesty i mieć certyfikat o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

-Mieszanki betonowe z domieszkami przeciwmrozowymi należy projektować zgodnie z zasadami podanymi w instrukcji producenta.

11.     Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej.

1. Przygotowanie do układania mieszanki betonowej.

-Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w

szczególności:

- wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp.

- wykonanie zbrojenia,

- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów zbrojenia i

deskowania,

- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania.

2 Wymagania ogólne dotyczące układania mieszanki betonowej.

- Wysokość swobodnego  rzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i

plastycznej nie powinna przekraczać 3 m.

- Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być

rejestrowany w dzienniku robót, w którym powinny być podane:

data rozpoczęcia i zakończenia betonowania,

wytrzymałość betonu na ściskanie,

temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące  warunków

atmosferycznych,

3. Zagęszczanie mieszanki betonowej.

- Mieszanka betonowa powinna być za pomocą urządzeń mechanicznych.

- Przy stosowaniu wibratorów pogrążanych odległość sąsiednich zagłębień

wibratora powinna być wykonana zgodnie z instrukcją.

4.Układanie mieszanki betonowej w podciągach, płytach itp. powinno być dokonane

jednocześnie i bez przerw.

12.   Pielęgnacja i dojrzewanie betonu.

1.   Twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielęgnacja.

a. Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w

początkowym okresie twardnienia powinny:

- zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych

niezbędnych do przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu,

- uniemożliwić powstawanie rys skurczowych w betonie,

- chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami

pogarszającymi jego jakość w konstrukcji.

b. W okresie pielęgnacji betonu należy:

- chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków

atmosferycznych, a w szczególności wiatru i promieni słonecznych (w okresie

zimowym – mrozu) przez ich osłanianie i zwilżanie,

- utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej:

- 7 dni przy stosowaniu cementów portlandzkich,

- 14 dni przy stosowaniu cementów hutniczych i innych,

- przy temperaturze poniżej +5 stopni Celsjusza betonu nie należy polewać.

13.  Dokumentacja z kontroli jakości betonu.

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i

ilość użytych składników oraz sposób i warunki wykonywania, twardnienia, a także

rzeczywiste cechy betonu znajdującego się w konstrukcji.

14.   Przepisy, opracowania pomocnicze i normy.

Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych

temperatur. ITB Warszawa 1988.

PN-8-/B-01800     -Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje

żelbetowe i betonowe. Klasyfikacja i określenie środowisk.

PN-88/B-04300     -Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-88/B-06000     -Cement. Pobieranie i przygotowanie próbek.

PN-88/B-06250     -Beton zwykły.

PN-81/B-06254     -Domieszki uszczelniające do zapraw i betonów cementowych.

PN-86/B-06712     -Kruszywa mineralne do betonu.

PN-78/B-06714.26-Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości

zanieczyszczeń organicznych.

PN-88/B-30000   -Cement portlandzki.

PN-88/B-30001   -Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-32250   -Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.

BN-73/6736-01   -Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na

ściskanie

XI.     ZBROJENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

Kod CPV  45262310-7

1.   Wstęp.

Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczą zbrojenia elementów betonowych.

1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zbrojarskich.

2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wyszczególnionych w punkcie 3.

3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót zbrojarskich wg projektu konstrukcyjnego.

4.Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i przepisami podanymi w SST WOO.OO.OO „Wymagania ogólne”.

5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w SST WOO.OO.OO „Wymagania ogólne”.

6. Materiały.

Walcówka okrągła do zbrojenia betonu, żebrowana (18G2) i gładka St3SX oraz St0S drut wiązałkowy.

7.  Sprzęt.

Klucz do wiązania zbrojenia, nożyce do ciecia stali, giętarki ręczne, giętarki na stołach i zgrzewarki.

8.  Wymagania ogólne dotyczące sprzętu. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

podano w SST WOO.OO.OO „Wymagania ogólne”.

9.  Transport.

Transport ze względu na małą ilość – ręczny.

2.      Wykonanie robót zbrojarskich.

1.Rozmieszczenie prętów w przekroju elementu konstrukcji.

Minimalny rozstaw prętów zbrojenia nośnego powinien być ustalony w zależności od przewidywanego sposobu zagęszczania betonu, z tym, że odległość między prętami mierzona w świetle powinny być nie mniejsze niż:

- 20 mm – jeżeli pręty są usytuowane prostopadle lub ukośnie do kierunku

betonowania i nie mniej niż średnica nominalna grubości pręta,

- 50 mm – jeżeli pręty są usytuowane równolegle do kierunku betonowania.

2.Kotwienie prętów zbrojenia.

-Pręty zbrojeniowe zaleca się tak kształtować aby ich zakotwienie w konstrukcji

żelbetowej znajdowało się w strefie ściskanej danego elementu.

-Podstawowa długość zakotwienia prętów gładkich zakończonych hakami i

żebrowanych bez haków podana jest PN-99/B-03264.

3.    Kontrola jakości:

1. Stal zbrojeniowa dostarczona na budowę powinna odpowiadać wymaganiom

podanym w normach państwowych.

2. Do każdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji z betonu powinno być

dołączone zaświadczenie o jakości (atest hutniczy)

3. Każda partię otrzymanej stali należy poddać kontroli na zgodność dostarczonego

materiału z zamówieniem, sprawdzając: cechowanie, wygląd powierzchni, wymiary,

masę oraz prostolinijność prętów.

4.   Zakres stosowania stali zbrojeniowych w konstrukcjach żelbetowych.

1.Pręty ze stali klasy A-0 w gatunku ST0S powinny być stosowane jako zbrojenie

rozdzielcze i strzemiona.

2.Pręty ze stali klasy A-II w gatunku 18G2 są podstawowym rodzajem zbrojenia

nośnego w konstrukcjach z betonu. Należy je stosować jako zbrojenie nośne.

Dopuszcza się stosowanie stali 18G2 w konstrukcjach pracujących pod obciążeniem

wielokrotnie zmiennym i w konstrukcjach pracujących w podwyższonej

temperaturze.

3.W elemencie żelbetowym nośne pręty zaleca się wykonać ze stali jednego gatunku.

4.W zależności od klasy betonu użytego do wykonania konstrukcji zaleca się

stosowanie zbrojenia ze stali podanych w PN-99/B-03264.

5.    Transport zbrojenia.

Z uwagi na małą ilość stali zbrojeniowej transport na placu budowy odbywać się będzie ręcznie.

6.    Montaż zbrojenia – Ogólne zasady montażu

1.Ustawienie lub układanie elementu zbrojenia powinno być wykonane zgodnie z

projektem technicznym.

2.Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów

transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych.

3.Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.

4.Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający

przed uszkodzeniami i przemieszczeniami podczas podawania materiału i

zagęszczania mieszanki betonowej.

5.Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak aby grubość otuliny betonu

odpowiadała wartościom podanym w projekcie i według PN-99/B-03264.

7.     Kontrola wykonania zbrojenia – wymagania ogólne.

Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:

a)oględziny,

b)badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem,

c)badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem.

8.      Kontrola montażu zbrojenia.

1.Kontrola ustawionego zbrojenia polega na:

- oględziny,

- badania zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami,

- sprawdzeniu wymiarów zgodnie z projektem roboczym,

- zewnętrznych oględzin połączeń wykonywanych przy ustawianiu zbrojenia,

- sprawdzeniu usytuowania zbrojenia w deskowaniu zgodnie z wymaganiami

podanymi w projekcie,

- sprawdzeniu czy nie są przekroczone dopuszczalne odchyłki w ustawieniu

zbrojenia.

9.     Dokumentacja z odbioru i ocena jakości.

1.Z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół, w którym powinny być

podane numery rysunków roboczych zbrojenia, wszystkie odstępstwa od projektu,

stwierdzenie o usunięciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o

dopuszczenie do betonowania.

2.Do protokółu odbioru zbrojenia dołączamy odpis lub wykaz dokumentów o

pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.

3.Niezależnie od protokółu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z

wnioskiem o dopuszczenie zbrojenia do zabetonowania powinny być wpisane do

dziennika budowy.

10.    Przepisy i normy.

PN-99/B-03264-Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-80/H-04310-Próba statyczna rozciągania stali.

PN-78/H-04408-Technologiczna próba zginania stali.

PN-72/H-84020-Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości, ogólnego przeznaczenia. Gatunki.

PN-81/H-84023-Stal określonego zastosowania. Gatunki.

PN-82/H-93215-Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.

XII.     ROBOTY MUROWE.

Kod CPV  45262520-2

Kod CPV  45262522-6

Kod CPV  45262620-3

1.     Wstęp.

Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczą robót murowych w budynku socjalnym.

2.     Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murarskich .

3.    Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wyszczególnionych w pkt.5.6.5.

4.     Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót murowych w budynku socjalnym.

5.    Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i przepisami podanymi w SST WOO.OO.OO „Wymagania ogólne”.

6.    Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w SST WOO.OO.OO „Wymagania ogólne”.

7.     Materiały.

Bloczki betonowe, bloczki z gazobetonu, zaprawa murarska, cegła ceramiczna pełna.

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak: cement, wapno i gips powinny odpowiadać wymaganiom podanym w aktualnych normach państwowych i posiadać aprobaty techniczne.

Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie państwowej dotyczącej wody do celów budowlanych.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje, glony i muł.

Niedozwolone jest użycie wód mineralnych.

8.    Sprzęt.

1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane są w SST WOO.OO.OO „Wymagania

ogólne”.

2.Sprzęt do wykonywania robót.

Drobny sprzęt murarski, betoniarka, taczka, elektronarzędzia: piła elektryczna, szlifierki, tarcze do cięcia ceramiki.

9.   Transport.

Ze względu na niewielką ilość prac transport materiałów i narzędzi przewidziano ręczny.

10.  Wykonywanie robót murowych.

1.Warunki przystąpienia do robót murowych.

Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

- Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty

skrzyżowań ścian fundamentowych

11.  Ogólne zasady wykonywania murów.

1.Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i  grubości spoin.

2. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Ścianki działowe grubości poniżej jednej cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji. Ścianki z elementów gipsowych należy murować po wykonaniu stanu surowego budynku i nakrycia go dachem.

3.Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscach połączeń muru wykonywanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębiające końcowe.

4.Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegłą suchą zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać wodą. Przy wykonywaniu murów silnie obciążonych na zaprawie cementowej konieczne jest moczenie cegły suchej.

5. Stosowanie cegły, bloczków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasad że każda ściana  powinna być wykonana z cegły, bloczków lub pustaków jednego wymiaru i jednej klasy.

6.Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych należy zawsze wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną.( co najmniej 15 cm nad terenem)

7. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonać jednocześnie ze wznoszeniem murów.

8.Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż jedna cegła (ścianki działowe), sklepienia, gzymsy, kominy itp. mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0ºC.

9.Wykonywanie konstrukcji murowych grubości jednej cegły i grubszych dopuszcza się w temperaturze poniżej 0ºC pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, określonych w wytycznych wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie zimowym Wyd. ITB 1987r.

10.W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub innych przyczyn wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po innej dłuższej przerwie w robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszystkie uszkodzenia murów łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.

12.   Odbiory robót murowych.

1. Podstawa odbioru robót murowych.

-.Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:

a) dziennik budowy,

b) zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczanych na budowę przez

producentów,

c) protokółów odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających

jeżeli odbiory te nie były odnotowane w dzienniku robót,

d) protokóły odbioru materiałów i wyrobów.

-.Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i

innych robót wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic).

13.  Odbiór murów z cegły oraz elementów z betonu komórkowego.

1.Mury z cegły i pustaków ceramicznych powinny być wykonane zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz

niniejszych warunków technicznych wykonywania robót.

2.Najwieksze dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły, pustaków

ceramicznych i bloczków z betonu komórkowego powinny odpowiadać normom.

3.Badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzać zgodnie z

wymaganiami obowiązujących norm.

4.Sprawdzenie jakości cegieł, pustaków należy przeprowadzić pośrednio na

podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających

zgodność cech użytych materiałów z wymogami dokumentacji technicznej oraz

odnośnymi normami. Materiały nie mające atestów stwierdzających ich jakość, a

budzące pod tym względem wątpliwości powinny być poddane badaniom przed ich

wbudowaniem.

14.    Ocena wyników badań po odbiorze

1. Jeżeli badania wykażą zgodność wykonanych robót z niniejszymi „Warunkami

Technicznymi”, to należy je uznać za zgodne z wymogami i normami.

2. W razie uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z niniejszymi

„Warunkami technicznymi”, należy ustalić , czy w danym przypadku stwierdzone

odstępstwa  od postanowień niniejszych :Warunków Technicznych” zagrażają

bezpieczeństwu budowli  i na ile obniżają jakość wykonanych elementów i

konstrukcji murowych. Mury zagrażające bezpieczeństwu powinny być odpowiednio

zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposób prawidłowy oraz ponownie

przedstawione do odbioru.

15.   Montaż  belek prefabrykowanych nadproży.

Montaż nadproży prefabrykowanych L-19 zgodnie z wymogami jak dla robót

murowych.

1. Nadproża w ścianach zewnętrznych obciążonych stropami.

Na wyrównanych i spoziomowanych powierzchniach murów układa się poszczególne belki nadproży dla odpowiedniego otworu. Belki układa się na zaprawie cementowej. Po ułożeniu belek prefabrykowanych na murach należy w nadprożach ułożyć ocieplenie ze styropianu i wypełnić betonem.

2.  Nadproża w ścianach wewnętrznych.

Nadproża na ścianach wewnętrznych układać jak wyżej.

Po ułożeniu belek i wypełnieniu betonem można przystąpić do wykonywania muru nad drzwiami, układania stropu i betonowania wieńca.

16. Informacje dodatkowe.

Normy państwowe (PN i BN) dotyczące wykonywania i odbioru robót murowych PN-99/B-03002 – Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-89/B-03340-Konstrukcje murowe. Zespolone obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-82/B-02020-Ochrona cieplna budynków.

PN-75/B-12001-Cegła pełna wypalana z gliny – zwykła

PN-75/B-12002-Cegła drążona wypalana z gliny - dziurawka

PN-75/B-12008-Cegła wypalana z gliny - klinkierowa

PN-75/B-12011-Cegła kratówka wypalana z gliny

PN-88/B-30000-Cement portlandzki.

PN-88/B-30001-Cement portlandzki z dodatkami.

PN-81/B-30003-Cement murarski 15.

PN-88/B-30005-Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020-Wapno.

PN-79/B-06711-Kruszywo mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-65/B-14502-Zaprawy budowlane wapienne.

PN-65/B-14503-Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-65/B-14504-Zaprawy budowlane cementowe.

BN-84/6745-01-Prefabrykaty  budowlane z autoklawizowanego betonu

komórkowego. Bloczki i płytki.

BN-84/6746-04-Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu

komórkowego. Bloczki i płytki.

XIII.    ROBOTY MONTAŻOWE

Kod CPV   45223800-4

  - Wstęp

Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczą montażu płyt stropowych żelbetowych budynku mieszkalno administracyjnego.

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru montażu stropów żelbetowych z płyt żelbetowych budynku socjalnego.

3.  Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zleceniu realizacji robót wyszczególnionych w p. 4.

4.Zakres robót objętych  SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą montażu i odbioru robót

stropów z płyt żelbetowych budynku socjalnego.

5. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i

przepisami podanymi w SST WOO.OO.OO „ Wymagania Ogólne”

6.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w SST WOO.OO.OO „Wymagania

ogólne”

7.  Materiał

Płyty żelbetowe stropowe- PN-92/B-03380 winny posiadać certyfikat jakości ze

znakiem bezpieczeństwa „B”, stal zbrojeniowa żebrowana, beton konstrukcyjny,

beton wypełniający, drewno usługowe, gwoździe i kliny montażowe.

Obrzeża podłużne pozwalają na eliminowanie klawiszowania  poprzez wykonanie

zbrojenia podporowego oraz monolityczne zespolenie płyt w złączach.

8. Sprzęt

Żuraw samochodowy, zawiesia, ciągnik z przyczepą.

9. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST WOO.OO.OO „Wymagania

ogólne”

10. Sprzęt do wykonania robót

Żuraw samochodowy, elektronarzędzia, rusztowanie, łomy, kliny.

Przenoszenie elementów dźwigiem należy wykonać przy użyciu specjalnego

uchwytu zaciskowego na zawiesiu belkowym.

11. Transport

Transport wewnętrzny elementów żelbetowych zakłada się żurawiem

samochodowym i ciągnikiem z przyczepą.

Elementy w czasie transportu należy ułożyć na podkładkach drewnianych

usytuowanych w odległości maksymalnej 30 cm od czoła płyty  i przymocowane do

środka transportu , aby dopuścić do ich zsunięcia się lub zmiany położenia.

12.  Składowanie

Elementy należy układać na składowisku w kolejności odwrotnej w stosunku do

kolejności podawania do montażu. Należy układać je w stosach maksymalnie po

sześć sztuk  na podkładkach drewnianych ułożonych maksymalnie 30 cm od czoła

płyty w pionie jedna pod drugą.

13.  Montaż elementów

-Montaż płyt stropowych żelbetowych powinien odbywać się na konstrukcji

drewnianej z krawędziaków opartych na stemplowaniu. Pod płytami należy wykonać

na warstwie z zaprawy cementowej marki 80 i grub około 1 cm.

-Montaż elementów żelbetowych może być prowadzony przy prędkości wiatru do 10

m/s.

-W okresie zimowym prędkość wiatru nie może przekraczać 8 m/s przy

temperaturze do -5º C.

-Przy temperaturze  -5ºC do -10ºC  montaż może być wykonywany przy prędkości

wiatru do 4 m/s.

-W temperaturze poniżej -10º C nie powinno wykonywać się montażu.

- Montaż płyt stropowych zaleca się rozpocząć od skrajnej zewnętrznej płyty

stropowej.

- Po ułożeniu płyt stropowych, przed zabetonowaniem wieńców należy zadeklować

otwory w płytach stropowych (np. krążkami ze styropianu), następnie wykonać

zbrojenie wieńca, żeber rozdzielczych zgodnie z projektem. Betonowanie wieńca

wykonuje się łącznie z wypełnieniem złączy między płytami.

14.  Kontrola jakości i odbioru robót montażowych

Kontrola techniczna jest oceną wykonywania robót montażowych uzyskana przez

porównanie jakości ich wykonania z jakością wymaganą.

- Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli

bieżącej lub odbioru, który powinien być dokonany zawsze komisyjnie, z

obowiązkiem sporządzenia odpowiedniego protokółu i wniesienia odpowiedniego

wpisu do dziennika budowy.

- Każda czynność montażowa podlega kontroli jakości,  obejmującej prawidłowość i

poprawność wykonania.

- Kierownik budowy określa podmiot (wykonującego) oraz przedmiot ( zakres

czynności) podlegający funkcyjnej  kontroli jakości, realizowanej w ramach kontroli

bieżących.

- Za jakość wykonania w ramach kontroli odpowiada kierownik budowy.

- Odbiór końcowy dotyczy wszystkich robót danego procesu montażowego

i stanowi formalno merytoryczną podstawę przekazywania wykonanego obiektu.

- Do obowiązków komisji odbioru końcowego należy:

a. Sprawdzenie zgodności wymagań projektowych, ze stanem faktycznym

wynikający z wpisów do dziennika budowy dotyczących jakości materiałów i

wyrobów użytych w montażu.

b. Dokonanie szczegółowych oględzin zmontowanej konstrukcji ze szczególnym

zwróceniem uwagi na poprawność wykonania styków montażowych, kotwienia

płyt, wykonania podlewki z zaprawy cementowej.

c. Wykonanie pomiarów sprawdzających i stwierdzenie prawidłowości wykonania

zgodnie z projektem obiektu, projektem technologii i organizacji montażu oraz

wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano

montażowych.

d. Komisja odbioru końcowego sporządza obowiązkowo protokół odbioru

końcowego, który nie może zawierać klauzuli odbioru warunkowego. W tym

przypadku, jak również w przypadku oceny negatywnej z odbioru, do

protokółu załącza się spis wadliwych robót oraz sposoby i terminy ich

poprawienia.

15.   Warunki techniczne

Szczegółowe wymagania w zakresie robót montażu płyt stropowych

prefabrykowanych podaje:

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych –

Część I –Roboty ogólnobudowlane MBiPMB  i  ITB Warszawa 1977 r wyd II.

- PN-62/B-02355 Konstrukcja wymiarowa w budownictwie

- Instrukcja kontroli dokładności produkcji i montażu prefabrykatów

wielkowymiarowych.

- PN-63/B-06251 Roboty budowlane i żelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Warunki wykonania i badania techniczne

przy odbiorze.

- PN-76/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.

- PN-63/8841-05 Stropy Dz-3. Warunki wykonania i badania techniczne przy

odbiorze

- Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie 213/KM/75 stropy

gęstożebrowe, ceramiczne, żelbetowe typu Fert – 45

- Katalog systemu budownictwa monolitycznego SMB-75 1980 r.

XIV.     ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Kod CPV 45400000-1

Kod CPV 45450000-6

1.  Dachy         Kod 45261210-9

1.Pokrycia dachowe.

W projekcie podano rodzaj materiałów do wykonania pokrycia dachowego, układ

warstw dachowych, pochylenia połaci, rozmieszczenie rynien i rur spustowych

odwodnienia zewnętrznego oraz ich średnice. Podano również rozmieszczenie kominów

i urządzeń wentylacyjnych.

-Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej

-Podłoże z papy termozgrzewalnej podkładowej przyklejonej do gładzi

cementowej.

2.  Odbiór pokryć dachowych.

Odbiór robót pokrywczych polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego

pokrycia i obróbek dekarsko-blacharskich oraz połączenia ich z urządzeniami

odwadniającymi.

3.  Normy i świadectwa.

PN-89/B-02361-Pochylenia połaci dachowych.

4.  Układanie rynien i rur spustowych.

1. Rynny dachowe.

Uchwyty rynnowe należy mocować na kołki rozporowe do gzymsu o rozstawie 50-80

cm. Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż o,5%. Zewnętrzny brzeg rynny

powinien być usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego. Brzeg

wewnętrzny w najniższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 25 mm niżej w

stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci.

2. Rury spustowe.

Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami systemowymi do rur

spustowych w odstępach nie większych niż 3 m oraz zawsze w końcach rur i pod

kolankami omijającymi wyskoki.

5.  Normy i przepisy.

PN-61/B-10245-Roboty blacharskie budowlane z blachy ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

BN-66/5059-01-Uchwyty do rur spustowych okrągłych.

BN-66/5059-02-Uchwyty do rynien półokrągłych.

6.  Montaż okien i drzwi z profili PCV.

Kod 45421112-6

1. Okna.

Okna zaprojektowano z kształtownika wysokoudarowego o najwyższych właściwościach

technicznych:

- współczynnik przenikania ciepła K> lub = 1,1W/m²K,

- współczynnik infiltracji powietrza A=05-1,0m³/mh (daPa) 2/3,

- szczelność na przenikanie wody – nie dopuszcza się przecieku wody deszczowej

przy różnicy ciśnień Δp=40daPa,

- izolacyjność akustyczna Rw> lub = 30dB,

- rodzaj oszklenia – szyby zespolone zwykłe – rodzaj okuć skrzydeł uchylno-

rozbieralnych: okucia obwiedniowe, operowane skrzydłem uchylno-rozbieralnym

przy użyciu jednej dźwigni,

- mikrowentylacja.

7.  Montaż okien.

Przed osadzeniem okien należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży i równość

ich powierzchni. Okna należy wstawić w otwory i wypoziomować oraz skorygować

pion za pomocą klinów drewnianych. Dopuszczalne odchyłki od pionu i poziomu nie

powinny być większe niż 2 mm na 1 metrze wysokości okna, jednak nie więcej niż

3 mm na całej długości ościeżnicy. Montowanie ościeżnicy do ściany należy dokonać

za pomocą łączników, haków, wkrętów, w tulejach rozporowych itp. uwzględniając

przy tym  zalecenia producenta okien.  Zamocowane okna należy uszczelnić pianką

poliuretanową i zabezpieczyć kitem trwale plastycznym. Po zamocowaniu okien

należy osadzić parapety. Po ustawieniu okien należy sprawdzić sprawność działania

skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.

8.   Normy i świadectwa.

PN-88/B-10085-Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymogi i badania.

Wytyczne projektowania i wykonywania przeszkleń szyb zespolonych. Instrukcja nr 183

ITB Warszawa 1975 rok. Album typowych okien i drwi balkonowych z

wysokoudarowego PVC COBPBO.

9.   Wykonywanie ścianek działowych.

Kod PVC45421141-4     Wykonanie ścianek działowych.

W projekcie przewidziano ścianki działowe murowane o grubości 6,5 cm i 12 cm z

bloczków gazobetonowych stanowiące funkcje oddzielania pomieszczeń.

1.  Ścianki murowane.

Ścianki murowane z cegły dziurawki ceramicznej klasy 7,5 Mpa na zaprawie

cementowo-wapiennej marki 3 Mpa.

2.  Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych.

Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych

grubości 12,5 cm na konstrukcji stalowej

wypełnione wełną mineralną.

10.  Normy i przepisy.

PN-68/B-10020 –Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12002 – Wyroby budowlane ceramiczne.

11.  Montaż drzwi

Kod 45421134-2

1. Wszystkie drzwi przewidziano do wmontowania w ścianach murowanych. Skrzydła

drzwiowe o konstrukcji ramowo płytowej, tłumienie hałasu min. 20 dB, zawiasy

czopowe, wykończenie powierzchni – malowanie farbą chemoutwardzalną.

2.  Ościeżnice drzwiowe należy mocować do muru. W tym celu należy je ustawić przy

pomocy podpór drewnianych i sprawdzić ustawienie w pionie i

poziomie. Przymocować do ściany za pomocą kołków rozporowych, haków,

łączników, wkrętów w tulejkach rozporowych itp. uwzględniając przy tym

ewentualne zalecenia producenta.

Przestrzeń między ścianą a ościeżnicą wypełnić pianką montażową bezciśnieniowa

12. Tynki wewnętrzne.

Kod  PVC45410000-4     Tynki wewnętrzne.

Rodzaj tynków wewnętrznych został podany w projekcie budowlano-wykonawczym.

- Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane bruzdy i przebicia,

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5ºC i pod warunkiem, że w

ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0ºC.

- W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie

wiązania i twardnienia zwilżane wodą.

13. Materiały do wykonania tynków:

Spoiwa- cement, wapno i gips powinny spełniać wymagania podane w normach

państwowych.

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej a w

szczególności nie zawierać domieszek organicznych i mieć frakcje różnych wymiarów

wg norm dla tynków.

Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej na wodę

do celów budowlanych jak w p. X. 7.

14. Odbiór tynków.

Należy przeprowadzić odbiór  podłoża  bezpośrednio przed przystąpieniem do robót

tynkarskich.

Odbiór tynków, ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz

dwuścienne kąty powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.

Niedopuszczalne są wady w postaci wykwitów, trwałych śladów zacieków, dostawania

odparzeń i pęcherzy powstałych na skutek niedostatecznej przyczepności do podłoża.

15.  Normy i świadectwa.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe.

PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych.

16.   Podłogi i posadzki.

Kod CPV  45431899-7

Kod CPV  45432111-5

Kod CPV  45432112-2.

1 Podłogi i posadzki.  (Kod  45431899-7)

Rodzaj podłoży i posadzek został podany w projekcie budowlano-wykonawczym.

Występują podłogi na podłożu betonowym na gruncie.

- podłogi winny być wykonane na warstwach izolacyjnych (podanych w projekcie)

- podkład z cementu i piasku do zapraw budowlanych dowolnej klasy, odmiany 1 lub

piasek uszlachetniony odpowiadający normie PN-75/B-06711.

- podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą. W

ciągu  pierwszych siedmiu dni powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym.

- Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót

budowlanych z wyjątkiem malowania oraz po zakończeniu robót instalacyjnych z

próbami ciśnieniowymi.

- Materiały do wykonywania posadzek winny odpowiadać normom państwowym lub

świadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie. W przypadku klejów

i innych preparatów powinien być również podany sposób ich użycia.

2 Układanie wykładzin elastycznych.

-Do wykonania posadzek z wykładzin rulonowych można przystąpić po zakończeniu

wszystkich robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych z

wykonaniem podłoży łącznie oraz po zakończeniu wszystkich robót instalacyjnych.

-Temperatura powietrza w pomieszczeniach , w których wykonuje się posadzki nie

powinna być niższa niż +15ºC. i powinna byś zapewniona co najmniej  kilka dni

przed wykonaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania

kleju.

- Przed przystąpieniem do układania wykładziny podkład powinien być dokładnie

oczyszczony i odkurzony. Wszystkie materiały, a w szczególności wykładziny

podłogowe i kleje, należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą stosowane, co

najmniej na 24 godz. przed układaniem i pocięte we właściwe arkusze, winny być

swobodnie rozłożone na podkładzie.

- Łączenie posadzek z arkuszy PCV z posadzkami z innych materiałów należy

wykonać za pomocą wkładek lub listew progowych z aluminium

-Posadzki z wykładzin rulonowych należy przy ścianach wykończyć listwami

podłogowymi z PCV. Listwy powinny być przyklejone na całej długości do podłoża i

dokładnie dopasowane w narożach wklęsłych i wypukłych.

3 Posadzki z płytek gresowych.

- W części pomieszczeń przewidziano posadzki z płytek gresowych.

- Posadzki przy ścianach należy wykończyć cokolikami o wysokości 10 cm.

- posadzki powinny być czyste, równe a powierzchnie ich winny stanowić

płaszczyzny poziome.

17. Materiały

Materiały do wykonania posadzek powinny odpowiadać normom państwowym lub

świadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- W przypadku klejów i innych preparatów powinien być również podany sposób ich

użycia.

18. Odbiór robót podłogowych.

-Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na

budowę. Odbiór końcowy robót podłogowych obejmuje sprawdzenie zgodności z

dokumentacją projektowo-kosztorysową przez porównanie wykonanej podłogi z

projektem.

19. Normy i świadectwa.

AT-15-3036/98 Folie budowlane polietylenowe.

PN-EN13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania.

PN-EN-87 Płytki ceramiczne ścienne i podłogowe –definicje, kwalifikacja,

właściwości, znakowanie.

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, terakotowych, klinkierowych i

lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

AT-15-3585/99 Zaprawy klejowe Ceresit CH11, Ceresit CH14.

20.  Okładziny ścienne. (45431000-7)

- Okładziny ścienne wykonać zgodnie z projektem technicznym.

- Okładziny należy wykonać zgodnie z polskimi normami budowlanymi oraz

zaleceniami producentów.

- Podłoża pod okładziny z płytek winny co najmniej  spełniać wymagania dla tynku

dwuwarstwowego kat III.

- Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej

+5ºC.

- Odchylenia krawędzi płytek o kierunku pionowego lub poziomego nie powinna

wynosić więcej jak 2 mm na długości 2 m

21. Warunki techniczne odbioru.

Warunki techniczne odbioru obejmują badania podłoża oraz gotowej okładziny i

polegają na sprawdzeniu:

– należytego przylegania podkładu,

- prawidłowości przebiegu spoin,

- prawidłowości ukształtowania powierzchni,

- szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia,

- jednolitości barwy płytek.

22.  Normy i przepisy.

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymogi i

badania przy odbiorze.

23. Malowanie wewnętrzne.

Kod CPV  45442100-8

- Roboty malarskie powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją określającą typ

farb.

- Przed przystąpieniem do malowania należy dokładnie wyrównać i wygładzić

powierzchnię przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać

szpachlowanie i szlifowanie jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni.

-Następnie należy powierzchnie zagruntować.

-Malować farbami emulsyjnymi dopiero po całkowitym wyschnięciu podłoża.

-Malowanie należy wykonać zgodnie z polskimi normami budowlanymi oraz

zaleceniami producentów.

24.   Warunki odbioru:

Powierzchnie powłok nie powinny mieć uszkodzeń. Powinny być bez smug,

prześwitów, plam i śladów pędzla. Nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia

się i odstawania powłoki od podłoża oraz widocznych łączeń  poprawek.

- Wykonane powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji

szkodliwych dla zdrowia.

- Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać po zakończeniu  ich

Wykonaniu w następujących terminach:- powłoki z farb emulsyjnych – nie wcześniej

niż po siedmiu dniach.

25. Normy i świadectwa.

Świadectwa ITB nr nr: 525/84, 528/85, 565/85, 566/85,

PN-93/C-89440 Farby emulsyjne dyspersyjne do malowania wewnątrz budynku,

PN-67/B-10285 Roboty malarskie farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne,

BN-80/617-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe Polinit,

BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do malowania wewnętrznego.

26.   Roboty murarskie w zakresie fasad.

KOD PVC4562521-9

-Przewidziane tynki zewnętrzne cienko powłokowe na siatce zbrojeniowej z włókna szklanego, na warstwie ocieplającej ściany zewnętrzne – ze styropianu o grubości 10 cm i 12 cm

Technologia i metody wykonania w/w są ściśle związane z wybranym typem, np. Atlas, Baumie, Bolix, Caparoll, Ceresie, Dryvit itp.

- Materiały.

a. Płyty styropianowe samogasnące odmiany FS20 lub M20 o grubości 10 cm, odpowiadające wymogom normy PN-B-20130; 1999 o strukturze zwartej, bez kawern między granulkami, krajane z bloków o szorstkich powierzchniach.

b. Tkanina zbrojąca – siatka zbrojeniowa z włókna szklanego – systemowa. Kleje i masy klejące.

- Do przyklejenia płyt styropianowych don podłoża oraz do przyklejenia tkaniny zbrojącej do płyt styropianowych – zastosować kleje oraz masy klejowo szpachlowe systemowe (w zależności od przyjętego systemu).

- Łączniki do mocowania izolacji termicznej do podłoża – systemowe w ilości

8 szt/m² ocieplanej ściany.

c. Masy tynkarskie. Do wykonania wyprawy elewacyjnej należy zastosować podkład gruntujący pod tynki mineralne oraz tynk mineralny w kolorze wg projektu.

d. Kątowniki aluminiowe o wymiarach 25x25mm do wzmocnień naroży pionowych oraz przy ościeżach drzwi wejściowych – z blachy perforowanej grubości o,5mm.

27.  Normy i przepisy.

- ITB -334/2002       Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków

- PN-B-20130;1999 Materiały izolacyjne. Płyty styropianowe.

- PN-92/B-02020     Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.

- PN-91/B-10102     Farby do elewacji budynku. Wymagania i obliczenia.

XVI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1. Ogólne zasady

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli, celem której jest

sprawdzenie zgodności wykonanych czynności z dokumentacją i obowiązującymi

normami.

2. Kontrola, pomiary i badania

Kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie jakości zabezpieczenia ścian wykopów pracy robotników pod względem

BHP

- sprawdzenie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą i dostępem osób postronnych

- sprawdzenie jakości betonu i zapraw

- sprawdzenie wypoziomowania i mocowania szalunków

- sprawdzenie jakości robót

- sprawdzenie dokumentów- aprobaty techniczne materiałów budowlanych

- kontrola geodezyjna

Kontrola jakości robót obejmować powinna ponadto wszelkie czynności odbiorowe

wyszczególnione w rozdziale V.

3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania dla poszczególnych robot budowlanych podane są

przy omawianiu warunków odbioru dla tych robot w rozdziale V niniejszej specyfikacji.

XVII.  OBMIAR ROBÓT

Obmiaru robót należy dokonać po wykonaniu robót z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych przez projektantów do dokumentacji technicznej akceptowanych przez Inwestora.

Jednostką obmiarową dla poszczególnych robót jest:

- m³  dla zapraw murarskich, tynkarskich, użytego betonu oraz wykopów.

- m²  dla robót murarskich, posadzkarskich, malarskich, tynkarskich.

Obmiar robót zanikających powinien być dokonany bezpośrednio po ich zakończeniu i komisyjnie zatwierdzony z przedstawicielem inwestora.

XVIII.  ODBIÓR ROBÓT

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami wynikłymi w trakcie

trwania budowy.

- Dziennik Budowy.

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.

- Protokóły częściowych odbiorów poprzednich faz.

- Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów oraz producenta prefabrykatów

żelbetowych.

Odbiór robót będzie dokonany po zgłoszeniu Inspektorowi nadzoru przez wykonawcę generalnego gotowości do odbioru.

Odbiór będzie polegać na sprawdzeniu kompletności dokumentów z badań i pomiarów określonych w przepisach i normach PN i BN.

Po wykonaniu odbioru sporządza się protokół z podpisami komisji i wyszczególnieniem zauważonych braków i usterek.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele:

- wykonawcy

- inwestora- użytkownika obiektu

Szczegółowe wytyczne odnośnie odbioru poszczególnych robót budowlanych wg rozdziału V niniejszej specyfikacji.

XIX. PRZEPISY ZWIĄZANE

a.  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 rt. (Dz.U. Nr106/00 poz.1126,

Nr 109/OC poz.1157,  Nr 120/00 poz. 1268,  Nr 5/01 poz.42   Nr 100/01 poz

1085,   Nr 110/01 poz. 1190,    Nr 115/01 poz 12259,   Nr 129/01 poz.1439,

Nr 154/01 poz 180 C,    Nr 74/02 poz 676,  Nr 80/036 poz 718)

b. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690,   Nr 33/03 poz 270).

c. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5

sierpnia 1998r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz

jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679

Nr 8/02 poz. 71),

d. Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca

1998r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz

sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz 728).

e. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca

1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających

istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów

wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej

(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).

f. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu

wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do

Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących

ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających

obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem,

oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta

deklaracji zgodności (DZ.U. Nr 5/00 poz. 53).

g.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie

trybu wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące

stwarzać zagrożenie lub ratowania życia, zdrowia i środowiska,

wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła

porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji

wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (DZ.U. Nr

5/00 poz. 58).

h. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 2

kwietnia 2003 r. w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz.

714 ).

i. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26

września 1999 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen

jednostkowych robót  budowlanych oraz cen czynników produkcji  dla potrzeb

sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 114/00 poz. 1195

j. Rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada

1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U.

Nr 140/98 poz. 906.

1. Normy

PN-88/B-04481         Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

PN-86/B-02480         Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów

BN-88/6731-08         Cement. Transport i przechowywanie.

PN-88/B-30000         Cement portlandzki.

PN-88/B-30001         Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-04300         Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-88/B 06000          Cement. Pobieranie i przygotowanie próbek.

PN-90/B-14501         Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-B-02863              Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę.

PN-84/B-03264         Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

PN-88B-06250          Beton zwykły.

BN-73/6736-01         Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na

ściskanie.

PN-82/H-93215         Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.

PN-80/B-01800         Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk.

PN-81/B-06254         Domieszki uszczelniające do zapraw i betonów cementowych.

PN-86/B-06712         Kruszywa mineralne do betonu.

PN-78/B06714.26     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości zanieczyszczeń

organicznych.

PN-88/B 32250         Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Wymagania i

badania.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓTBUDOWLANYCH

ST-05

NAWIERZCHNIE Z POLBRUKU

45233140-2 – Roboty drogowe

- ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYKONANIE ROBÓT

- Nawierzchnia dróg i placów

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- Kontrola jakości materiałów

- Kontrola jakości wykonania robót

- Kontrola jakości wykonania robót ziemnych

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- PŁATNOŚCI

- PRZEPISY ZWIĄZANE

- Normy

- Inne

- Dokumentacja projektowa

1.	ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ

Specyfikacja obejmuje wykonanie robót drogowych związanych z budową dróg wewnętrznych i placów technologicznych na terenie boiska sportowegozgodnie z dokumentacją projektową wraz z rysunkami.

2.	MATERIAŁY

Przykładowe rozwiązania techniczne (z doborem wyposażenia technicznego) nie zobowiązują Wykonawcy do ich zastosowania a służą jedynie potwierdzeniu technicznej wykonalności zadania.

Do wykonania dróg, chodników i placów należy stosować wyszczególnione poniżej materiały.

Konstrukcja nawierzchni z polbruku:

- Polbruk - warstwa grubości 8cm,

- Podsypka cementowo-piaskowa - warstwa grubości 3cm o wskaźniku zagęszczenia Is=1,03,

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - warstwa grubości 15cm,

Ograniczenie nawierzchni drogowych:

- krawężnik betonowy 15 x 30 cm,

- ława betonowa B15 gr. 10 cm z oporem i podsypką,

- podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm,

Ograniczenie chodników:

□	obrzeże betonowe 30 x 8 cm na ławie betonowej z

B 15 i podsypką,

□   ława betonowa o przekroju 30 x 30 cm

- podsypka cementowo - piaskowa gr. 2 cm,

- SPRZĘT

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej do wykonania drogi dojazdowej proponuje się użyć następującego sprzętu:

- koparki j ednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe,

- koparko - spycharki,

- koparko - ładowarki,

- spycharki gąsienicowe,

- ładowarki,

- zgarniarki,

- równiarki samojezdne,

- maszyny do zagęszczania podłoża.

4.	TRANSPORT

Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak:

- samochody samowyładowcze,

- zgarniarki.

5.	WYKONANIE ROBÓT

Sposób wykonania skarp i wykopów powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopy, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę.

Dokładność wykonywania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana, co 20 m. Wykonawca ma obowiązek zagęszczenia przekrojów poprzecznych tak,  aby możliwość kontroli była zachowana, co 20 m. Dopuszcza się następujące tolerancje:

- wymiary wykopu w planie nie mogą różnić się od projektowanego wykopu o więcej niż + 10 cm i - 0 cm., a krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych złamań,

- różnica   w   stosunku   do   projektowanych   rzędnych   robót   ziemnych   nie   może przekraczać + 2cm i - 3 cm,

- pochylenie skarp wykopu nie może różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta,

- maksymalna   głębokość   zagłębień   na   powierzchni   skarpy   wykopu   nie   może przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3 m.

Wykonanie wykopów sposobem ręcznym należy wykonać:

- w przypadkach występowania zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych,

- w dolnej strefie wykopów liniowych, gdzie wymagana jest nienaruszona struktura gruntu.

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach określony w/g normy BN-77/8931-12

- w górnej warstwie o grubości 1,2 > 1,00,

- w niżej leżących warstwach > 0,97,

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w podłożu nasypów na głębokości 0,50 m od powierzchni terenu powinien wynosić nie mniej niż 0,97.

5.1.   Nawierzchnia dróg i placów

Na terenie planowanej inwestycji zaprojektowano nawierzchni dróg i placów, tj., nawierzchnie, z polbruku.

Główna droga dojazdowa oraz place utwardzone, parking samochodowy oraz droga dojazdowa do parkingu wykonane zostaną z kostki polbruk. Również z nawierzchni polbruk wykonany zostanie chodnik wokół budynku  socjalnego.

Poniżej przedstawiono konstrukcję poszczególnych nawierzchni:

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach określony w/g normy BN-77/8931-12

- w górnej warstwie o grubości 1,2 > 1,00,

- w niżej leżących warstwach > 0,97,

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w podłożu nasypów na głębokości 0,50 m od powierzchni terenu powinien wynosić nie mniej niż 0,97.

5.1.   Nawierzchnia dróg i placów

Na terenie planowanej inwestycji zaprojektowano różne rodzaje nawierzchni dróg i placów, tj., nawierzchnie z polbruku Główna droga dojazdowa oraz place technologiczne takie jak:

Parking samochodowy oraz droga dojazdowa do parkingu wykonane zostaną z kostki polbruk. Również z nawierzchni polbruk wykonany zostanie chodnik wokół budynku  socjalnego.

Poniżej przedstawiono konstrukcję poszczególnych nawierzchni:

o Nawierzchnia z polbruku

Nawierzchnię z polbruku zaprojektowano dla kategorii ruchu KR3 (ruch lekko śreni) i składa się ona z następujących warstw licząc od góry: Polbruk - warstwa grubości 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa - warstwa grubości 3cm o wskaźniku zagęszczenia Is= 1,03

Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie -warstwa grubości 15cm

Podsypka piaskowa warstwa grubości 34cm o wskaźniku zagęszczenia Is=1,03

Podłoże gruntowe naturalne lub nasypowe wg normy PN-S-02205-1998 Nawierzchnia z  polbruku  obramowana obrzeżem trawnikowym  o wymiarach w przekroju 8x30cm, ustawionym na ławie betonowej grubości 30cm wykonanej z betonu B15.

o Chodnik z polbruku

Warstwy nawierzchni, licząc od góry są następujące

Prefabrykowana kostka brukowa POLBRUK grubości 8cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 o grubości 4cm podłoże betonowe grub 15 cm. Podsypka piaskowa stabilizowana cementem o Rm 1,5Mpa, o grubości 15cm

Prefabrykowana kostka brukowa POLBRUK grub 6 cm, na podsypce cementowo piaskowej grub 4 cm i podłożu z piasku grub 15 cm.

Podłoże gruntowe naturalne lub nasypowe wg normy PN-S-02205-1998 Nawierzchnia   chodnikowa   polbruk   bezpośrednio   przy   budynku   administracyjno-socjalnym powinna być obramowana obrzeżem betonowym o wymiarach 6x20cm

Chodnik od strony zieleni ograniczony obrzeżem betonowym prefabrykowanym 8x30cm typu POLBRUK, na ławie żwirowej o wymiarach w przekroju 30x30cm na podsypce piaskowej grun 2 cm Obrzeże zlocować z nawierzchnią ziemi.

6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.	Kontrola jakości materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inżyniera.

6.2.	Kontrola j akości wykonania robót

W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne.     Wykonawca     powinien     wykonywać     w     zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót. Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać do:

- Dziennika budowy,

- Protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegaj ących zakryciu. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

- odspaj ania gruntów w sposób nie pogarszaj ący ich właściwości,

- odwodnienia wykopów,

- dokładności wykonywania wykopów (usytuowanie i wykończenie).

□	zagęszczenie górnej   strefy korpusu w wykopie w/g BN-77/8931-12  na próbach
pobranych z podłoża wykopu oraz laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481.

6.3.	Kontrola j akości wykonania robót ziemnych

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

- badania przydatności gruntów do budowy nasypów,

- badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,

- badania zagęszczenia nasypów,

- pomiary kształtu nasypu.

o Ogólne zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i wbudowanych materiałów oraz zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie budowy.

Wszystkie badania i pomiary przeprowadzone będą zgodnie z wymogami PN przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopię z wynikami badań nie później niż w terminie i formie określonej w PZJ.

o Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych materiałów, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i o badania jakości robót w czasie budowy

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych instrukcji zawartych w normach i Aprobatach technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

W   czasie   robót  Wykonawca   powinien   prowadzić   systematycznie   badania  kontrolne, w zakresie i z częstotliwością gwarantująca zachowanie wymagań jakości:

- grubość warstwy nawierzchni nie może różnić się od projektowanej od - 10% do + 10%,

- rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie powinny się różnić od projektowanych od - 1cm do + 1cm,

- równość nawierzchni należy wykonać za pomocą planografu w sposób ciągły, a w przypadku jego braku łatą 4 m na prostej i w punktach charakterystycznych.

7.	OBMIAR ROBÓT

Kontrakt oparty jest na cenach ryczałtowych poszczególnych elementów scalonych Robót zgodnie z zapisem w Warunkach Szczegółowych Kontraktu.

□	Jednostki obmiaru są zgodne z podanymi w Przedmiarze Robót.

8.	ODBIÓR ROBÓT

Odbiorowi podlega wykonanie: poszczególnych nawierzchni dróg. Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót.

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych.

9.	PŁATNOŚCI

Zasady płatności określone są w Warunkach Szczegółowych Kontraktu. Cena wykonania robót poza robotami  zasadniczymi  obejmuje następujące roboty tymczasowe i prace towarzyszące:

- prace    geodezyjne    związane    z    wyznaczeniem,    realizacją    i    inwentaryzacją powykonawczą robót,

- prace geotechniczne wraz z dokumentacj a badań,

- przej ęcie i odprowadzenie wód opadowych z wykopów,

- dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie,

- wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,

- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów,

- uporządkowanie placu budowy po robotach

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.   Normy

| Numer normy polskiej i odpowiadającej jej normy europejskiej i międzynarodowej | Tytuł normy |
| --- | --- |
| PN-87/S-02201 | Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, określenia. |
| PN–57/S-06100 Zmiany BI 2/72 poz. 14. | Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. |
| PN-EN 1436:2000 IDT EN 1423:1997 | Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomych oznakowań dróg. |
| PN-88/B-04481 | Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. |
| PN-88/B-06250 Zmiany BI 9/89 poz. 78, BI 12/90 poz. 95, BI 10/91 poz. 67. | Beton zwykły. |
| PN-63/B-06251 Zmiany BI 6/67 poz. 87 | Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. |
| PN-86/B-06712 Poprawki BI 6/87 poz. 52. Zmiany PN-B-06712/A1:1997 | Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. |
| PN-88/B-32250 | Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. |
| PN-B-19701:1997 | Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. |
| PN-B-11111:1996 Poprawki N 11/97 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. |
| PN-B-11112:1996 Errata KNN 11/96 lp. 3. | Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. |
| PN-B-11113:1996 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. |

10.2.   Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych

10.3.   Dokumentacja projektowa

Projekt budowlany – Drogi wewnętrzne i place technologiczne – BRANŻA DROGOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TRAWNIKI I TRYBUNY

  - WSTĘP

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczącej wykonania i odbioru 
   robut związanych z założeniem i pielęgnacja trawników oraz zakupem i ustawieniem siedzeń na 
   trybunach.

  - Zakrzes stosowania.

Sepecyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kotraktowy przy zleceniu i realizacji robót jak w punkcie 1.1.

  - Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót

- ręczne rozrzucenie ziemi żyznej

-  wykonanie trawników dywanowych w gruncie kategorii I-III

- ręczna pielęgnacja trawników dywanowych

1.4 Określenia podstawowe

1.4.1 Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające rośliną prawidłowy 
 rozwój

1.4.2 Nasiona traw – nasiona z gwarantowaną siłą kiełkowania

1.4.3 Pozosyałe określenia podstawowe są zgode z obowiązującymi polskimi normami i z definicjami podanymi SST wymagania ogólne 1.4

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne punkt 1.5”

2. MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwanie i skłądowanie podanio SST „Wymagania ogólne punkt 2”

2.2 Ziemia urodzajna

Ziemia dostarczona na plac budowy nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie

2.3 Nasiona traw

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnego gatunku. Mają oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, w której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.

3. SPRZĘT

3.1 Wykonawca przystępując do wykonania trawników powinien okazać się znajomością następującego sprzętu:

- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,

- wału, kolczatki do zakłądania trawników,

- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,

- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej.

4. TRANSPORT

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu – podano w SST Ogólne wymagania punkt 4.

4.2 Transpotr materiałów do wykonania nasadzeń

Transoprt może odbywac się dowolnymi środkami.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót – podano w SST wymagania ogólne punkt 5

5.2 Trawniki

5.2.1 Wymagania dotyczące wykonania trawników sa następujące:

- teren pod trwaniki musi być oczyszczony z gruzu i zaniczyczszeń

- teren powinien być splantowany i wyrównany

- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą z wymieszanymi nawozami

- przed siewem nasion trawę należy wałować wałkiem gładkim a potem wałem kolczatką

- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne

- okres siania najlepiej okres wiosenny

- na terenie płaskim nasiona trw rozsiewane są w ilości 1 do 4kg na m2

- po wysianiu nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem

5.2.2 Pielęgnacja trawników

- najważniejszym zabiegiem pielęgnacyjnym jest koszenie

- pierwsze koszenie powinno być gdy trawa osiągnie  10cm następne koszenie powinno odbywac się gdy trawa osiągnie 20cm, ostatnie koszenie powinno być wykonane przed wystąpieniem pierwszych przymrozków ( połowa października)

- chwasty trwałe należy w pierwszym okreseie należy usówać ręcznie; środki chwastobujcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością dopiero  po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika.