Gkr.341-2/10                                                                                     Sępólno Kraj.19.02.2010 r.

Do wszystkich Wykonawców

W nawiązaniu do zapytań dotyczących przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa i modernizacja ul. Młyńskiej i Baczyńskiego w Sępólnie Krajeńskim., wyjaśniamy następujące kwestie:

Pytanie 1:

W SIWZ  - opis przedmiotu zamówienia jest zapis (beton asfaltowy dwuwarstwowy 2x4 cm) według przedmiaru jest wykonać wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltową z czego wynika, że na średnią grubość 4 cm natomiast nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych wg projektu i przedmiaru mówi się o grubości 5 cm. Jakie przyjąć grubości mas bitumicznych do wyceny?

Odpowiedź: Należy przyjąć grubość 5 cm zgodnie z przedmiarem i projektem.

Pytanie 2:

Pozycja nr 43 przedmiaru robót brzmi – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy 20 cm. W SST jest podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 a na rysunkach konstrukcyjnych i przekrojach normalnych kruszywo o frakcji 0/31.5. Jakiej frakcji przyjąć kruszywo  do wyceny oraz czy można zastosować kruszywo łamane z kruszyw naturalnych?.

Odpowiedź: Należy przyjąć kruszywo o frakcji 0/31.5 zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi i przekrojami normalnymi. Można zastosować kruszywo łamane z kruszyw naturalnych.

Pytanie 3:

Na zatoce autobusowej i postojowej stabilizacja gruntu cementem RM 2,5 MPa w przedmiarze jest o gr. 10 cm a na rysunkach konstrukcyjnych i przekrojach normalnych grubości 15 cm. Jaką grubość stabilizacji przyjąć do wyceny?.

Odpowiedź: Grubość warstwy stabilizacyjnej winna być w przedmiarze opisana jako 15 cm zgodnie z rysunkami i SST. Należy przyjąć 15 cm.

Pytanie 4:

W przedmiarze robót jest do wyceny znak aktywny D6, na rysunku nr 7 w opisie mówi się że zasilanie może być solarne za pomocą paneli fotowoltaicznych, siłowni wiatrowych lub poprzez połączenie tych dwóch systemów (układ hybrydowy). Jakie zastosować zasilanie?

Odpowiedź: Należy zastosować system układu hybrydowego.