Opis techniczny do projektu wykonawczego

Budowa chodnika w miejscowości Piaseczno

# Dane ogólne

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika dla pieszych                w miejscowości Piaseczno.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora tj. Gminy Sępólno Krajeńskie,

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 wykonana przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne Sp. z o.o. K.E.R.G 504/05, z dnia 07.07.2005 r.

- uzgodnienia z inwestorem,

- uzgodnienia z gestorami sieci,

- pomiary sytuacyjno-wysokościowe wykonane w terenie,

- obowiązujące przepisy i normy.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego budowy chodnika dla pieszych od miejscowości Sępólno Krajeńskie do wsi Piaseczno. Roboty drogowe obejmują budowę chodnika oraz dojść             i dojazdów do posesji, a także utwardzenie pobocza przy drodze powiatowej. Zakresem robót objęto również przedłużenie istniejącego przepustu pod drogą krajową.

4. Opis stanu istniejącego

Teren objęty opracowaniem znajduje się częściowo w obrębie pasa drogowego drogi krajowej nr 25 – działki nr 206/3, oraz 206/8 i 26 – na włączeniu projektowanego chodnika do istniejącego ciągu pieszego przy drodze krajowej. W pozostałem zakresie nowoprojektowany chodnik przebiegać będzie przez wyznaczone na ten cel działki. 
W miejscu projektowanego chodnika znajduje się teren pokryty szatą roślinną (trawą), oraz krzewami. Przebiega on poza pasem drogi krajowej, poniżej nasypu drogi.

Rzędne terenu wahają się od 118,0 m n.p.m. do 129,0 m n.p.m.

Opracowywany teren posiada następujące uzbrojenie techniczne:

- kable telekomunikacyjne,

- słupy energetyczne,

- wodociąg,

- gazociąg,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa

5. Roboty ziemne

Roboty ziemne obliczono metodą przekroi poprzecznych. 
W charakterystycznych miejscach opracowano przekroje. Naniesiono teren istniejący i projektowany. Następnie wykonano obliczenia ilości mas ziemnych pomiędzy każdym z przekrojów. Wyliczenia wykonano za pomocą licencjonowanego programu „ULICA” .

W obliczeniach ilości mas ziemnych uwzględniono grubość projektowanej konstrukcji nawierzchni chodnika.

Przedstawiony bilans obejmuje całość robót ziemnych, łącznie 
z uwzględnieniem warstwy zdejmowanej darniny, w ramach robót drogowych związanych z wykonaniem chodnika.

Bilans mas ziemnych według obliczeń:

| Wykopy | = | 294,87 | m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nasypy | = | 92,70 | m3 |

Nie należy wykorzystywać gruntu z wykopów do wykonania nasypów. Nasypy należy wykonać z dowiezionego gruntu o odpowiednich parametrach.

Nadmiar mas ziemnych zostanie odwieziony w miejsce wskazane przez inwestora.

Roboty ziemne należy wykonać z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa z powodu występowania uzbrojenia podziemnego, celem zapobieżenia jego uszkodzeniu.

6. Rozwiązania projektowe

6.1 Rozwiązanie sytuacyjne

Rozwiązanie sytuacyjne przedstawiono szczegółowo na planie sytuacyjno-wysokościowym, rysunek nr 1. Uwarunkowane jest ono istniejącym ukształtowaniem terenu, oraz istniejącą zabudową.

Projektowany odcinek chodnika rozpoczyna przy drodze krajowej nr 25      w miejscu zakończenia istniejącego chodnika zlokalizowanego wzdłuż drogi krajowej. Projektowany chodnik kończy się przed wjazdem do posesji zlokalizowanej na działce nr 180/2. Następnie, zgodnie z Decyzją Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim, należy wykonać utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1116C z kostki brukowej betonowej, oraz oznakować linią poziomą oraz elementami odblaskowymi, w celu wyznaczenia powierzchni po której odbywać się będzie ruch pieszy.

Chodnik usytuowany jest po lewej stronie drogi krajowej, poniżej terenu jej usytuowania na nowo wydzielonych działkach.

Projekt przewiduje wykonanie chodnika o szerokości 2,50 m, 
o nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej betonowej.

Wykonanie chodnika pozwoli na przeniesienie ruchu pieszego poza jezdnię drogi krajowej, co w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo ruchu pieszych.

Ze względu na bardzo duże różnice wysokości terenu zaprojektowano chodnik, pochylnie oraz schody.

Trasę ciągu pieszego zaprojektowano z zastosowaniem załamań trasy (kąty załamań trasy nieznaczne), oraz łuków. Zaprojektowano także dojścia          i dojazdy do posesji. Od km 0+000 do km 0+095,60 chodnik należy wykonać na podbudowie betonowej.

Projektuje się także przedłużenie istniejącego przepustu pod drogą krajową, aby przeprowadzić ciąg pieszy na drugą stronę istniejącego rowu.

6.2 Rozwiązanie wysokościowe

Rozwiązanie wysokościowe projektowanej trasy przestawiono na profilu podłużnym – rysunek nr 3 i przekrojach poprzecznych – rysunek nr 4.

Projektuje się spadki podłużne chodnika o wartościach od 0,723% 
do 5,833%, spadki podłużne pochylni 10%, oraz spadki podłużne 
spoczników 2%. Zaprojektowano także schody z siedmioma stopniami 
w biegu.

6.3 Przekrój poprzeczny

Na całej długości chodnik będzie miał szerokość 2,50 m 
z obustronnymi obrzeżami i będzie posiadać spadek poprzeczny 
o nachyleniu 2%.

6.4 Odwodnienie

Projektowany chodnik odwadnia się powierzchniowo poprzez zaprojektowane spadki poprzeczne i podłużne.

6.4.1 Ściek korytkowy

Od km 0+070,80 do km 0+110,30 zaprojektowano po stronie prawej chodnika ściek korytkowy z betonowych elementów prefabrykowanych. Woda ze ścieku zostanie odprowadzona podchodnikowym ściekiem zlokalizowanym w km 0+110,55.

6.4.2 Przepust

Istniejący przepust pod drogą krajową, odprowadzający wodę do rowu należy przedłużyć tj. dostawić dodatkowe kręgi rury Multiplate 
z blachy falistej ocynkowanej typu E2, o wymiarach 1,64 m x 1,84 m. Istniejący murek oporowy należy rozebrać, a wylot kanalizacji deszczowej włączyć do przepustu. Projektuje się także umocnienie skarpy przy przepuście narzutem kamiennym, po stronie projektowanego chodnika.

6.5 Konstrukcja nawierzchni

6.5.1 Nawierzchnia ciągu pieszego, pochylni, spoczników oraz 
 schodów

Konstrukcję zaprojektowano z następujących warstw:

- kostka brukowa betonowa 			  	  		  6 cm

- podsypka cementowo – piaskowa			  	  4 cm

- podsypka piaskowa							10 cm

RAZEM									20 cm

Ciąg pieszy należy obramować obrzeżem betonowym 
o wymiarach 8x30x100 cm ustawionym na ławie betonowej zwykłej 
C12/15 o wymiarach 10x20 cm.

Od km 0+000 do km 0+095,60 wykonać chodnik z następujących warstw:

- kostka brukowa betonowa 			  	 		  8 cm

- podsypka cementowo – piaskowa			  	  4 cm

- podbudowa betonowa C12/15					25 cm

- podsypka piaskowa							10 cm

RAZEM									47 cm

Ciąg pieszy należy obramować opornikiem betonowym 
o wymiarach 12x25x100 cm ustawionym na podsypce cementowo – piaskowej (1:4) gr. 5 cm, na ławie betonowej z oporem C12/15 
o wymiarach podanych na rysunku konstrukcyjnym.

6.5.2 Nawierzchnia zjazdów, oraz utwardzonego pobocza

Konstrukcję zjazdów oraz utwardzonego pobocza zaprojektowano               z następujących warstw:

- kostka brukowa betonowa		 	  			  8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa		 		  4 cm

- podbudowa betonowa C12/15					25 cm

- podsypka piaskowa							10 cm

RAZEM									47 cm

Zjazdy należy obramować opornikiem betonowym o wymiarach 
12x25x100 cm ustawionym na ławie betonowej z oporem C12/15.

7. Organizacja ruchu na czas budowy

Roboty drogowe powinny być oznakowane zgodnie                            z obowiązującymi przepisami. Przed przystąpieniem do robót należy opracować projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i uzyskać niezbędne opinie.

8. Zestawienie powierzchni zabudowy

| Powierzchnia ciągu pieszego | 753,00 m2 |
| --- | --- |
| Powierzchnia dojść i dojazdów do posesji | 17,50 m2 |
| Powierzchnia utwardzonego pobocza | 19,00 m2 |
| RAZEM | 789,50 m2 |

9. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Należy zabezpieczyć ruch pieszych i w tym celu należy ustawić bariery rurowe z pochwytem i przeciągiem po stronie lewej

- od km 0+097,10 do km 0+165,75

- od km 0+249,25 do km 0+256,25

- od km 0+276,87 do km 0+292,45

10. Uwagi końcowe

##### Ze względu na fakt występowania uzbrojenia podziemnego należy zachować ostrożność podczas prowadzenia wszelkich robót w jego pobliżu. Lokalizacja uzbrojenia jest pokazana na oryginalnych naniesieniach sieci i przewodów uzbrojenia terenu znajdujących się 
w egzemplarzu nr 1 projektu budowlanego. Wszelkie roboty ziemne prowadzone w strefach gdzie znajduje się uzbrojenie podziemne należy prowadzić ręcznie. W przypadku wątpliwości co do lokalizacji uzbrojenia podziemnego należy skorzystać z oryginalnych naniesień 
i wykonać przekopy kontrolne celem dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych w obecności gestora sieci.

- Należy bezwzględnie przestrzegać ustaleń zawartych w uzgodnieniach.

- Wykonawca zobowiązany jest powiadomić mieszkańców, przede wszystkim tych, których posesje sąsiadują z projektowanymi robotami, 
o terminie rozpoczęcie i zakończenia robót.

- Projektowana budowa poprawia stan istniejący, przede wszystkim poprawia stan bezpieczeństwa ruchu pieszego.

- Projektowany chodnik leży w obrębie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.

Dokumentacja została opracowana zgodnie z umową oraz obowiązującymi przepisami i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projektant:                                                                  Sprawdził:

___________________________                                   ___________________________

inż. Janusz Jurkiewicz                                                  inż. Krzysztof Żarkow

upr. Nr GT.III-7210/239/77                                          upr. Nr GP-KZ-7342/570/94

Opracował:				                     Opracował:

___________________________                                    ___________________________

mgr inż. Piotr Milik        				       mgr inż. Ewa Milik

upr. Nr KUP/0034/OWOD/05